PROJEKT LDAP

NASK

Zastosowania bazy LDAP w procesie obsługi certyfikatów cyfrowych i kluczy publicznych PKI oraz DNSSEC

Opracował Zespół w składzie

Andrzej Chrząszcz

Janusz Janiszewski

Franciszek Lewenda

Bogdan Motoszko

Maciej Siciarek

SPIS TREŚCI

1	Projekt metod współpracy usługi LDAP z infrastrukturą kluczy publicznych (PKI)	3

1.1	Wprowadzenie do technologii PKI	3

1.2	Certyfikat cyfrowy	4

1.3	Przykład zastosowania certyfikatów	4

1.4	Rola bazy LDAP w infrastrukturze klucza publicznego	4

1.5	Certyfikaty w bazie LDAP – zagadnienia techniczne	5

1.5.1	Certyfikat użytkownika końcowego	6

1.5.2	Lista unieważnionych certyfikatów	8

2	Wbudowanie elementów umożliwiających integracje z usługą DNS	9

2.1	Certyfikaty i klucze DNSSEC w bazie LDAP – aspekty techniczne	9

2.1.1	Klucze DNSSEC w bazie LDAP – testy laboratryjne	11

3	LDAP – Zastosowania	14

3.1	Wykorzystanie baz LDAP w NASK	14

3.1.1	Wewnętrzny serwer LDAP	14

3.1.1.1	Kierunki dalszego rozwoju i obecne prace nad systemem	19

3.1.2	Klienckie serwery LDAP	19

3.1.2.1	Opis działania systemu	21

# Projekt metod współpracy usługi LDAP z infrastrukturą kluczy publicznych (PKI)

Wstęp

Nie ma wątpliwości co do tego, że świat inwestuje w infrastrukturę klucza publicznego. Należy także oczekiwać że wzrost globalnej inwestycji w PKI będzie coraz bardziej odczuwalny także w Polsce. Opublikowany przez Datamonitor raport potwierdza, że rozpoczyna się globalny proces inwestycyjny  w ten właśnie sektor. W efekcie, jak przewiduje raport, technologia ta zostanie wybrana przez międzynarodową sferę biznesu dla zapewnienia zarówno uwierzytelnienia jak i szyfrowania w elektronicznej gospodarce. Badanie, przeprowadzone przez Datamonitor, zatytułowane "Tworząc zaufanie: PKI, uwierzytelnienie i metody szyfrowania" stwierdza, że upowszechnienie właśnie tego typu technologii będzie następowało nawet szybciej niż wzrost bezprzewodowej komunikacji. Datamonitor wnioskuje, że nie tylko dostarczyciele sieciowych usług telekomunikacyjnych, ale także operatorzy sieci komórkowych staną się jednym z najważniejszych segmentów użytkowników technologii PKI i ważnym kanałem dystrybucji certyfikatów cyfrowych. Autorzy raportu podkreślają także, że wiele istniejących sposobów uwierzytelniania i szyfrowania poszukuje rozwiązania następującej kwestii: komu można ufać dokonując transakcji na wielką skalę przez Internet i inne sieci publiczne ?

Badania rynku wskazują, że globalne inwestycje w technologie autoryzacji, uwierzytelnienia i administracji powinny osiągnąć 4,6 mld USD do końca 2006 roku.

(źródło: Secure Computing, czerwiec 2001)

## Wprowadzenie do technologii PKI

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) to architektura, organizacja, techniki, zasady oraz procedury, które wspólnie wspomagają implementację i działanie kryptograficznych systemów klucza publicznego, opartych na certyfikatach. PKI składa się z systemów, które dzięki współpracy realizują oraz udostępniają usługi certyfikacji.

Jednym z głównych, można powiedzieć nomen omen, kluczowym elementem systemów infrastruktury klucza publicznego jest certyfikat cyfrowy.

## Certyfikat cyfrowy

Certyfikat X.509 jest swego rodzaju gwarancją zgodności pomiędzy DN (rozumianym jako tożsamość użytkownika lub urządzenia), a jego kluczem publicznym podpisanym elektronicznie przez urząd certyfikacji (CA). Aby potwierdzić ważność certyfikatu należy zweryfikować całą ścieżkę certyfikacji. W tym celu potrzebne są certyfikaty: CA i wszystkich nadrzędnych urzędów certyfikacji aż do ROOT CA (główny – nadrzędny urząd certyfikacji).

## Przykład zastosowania certyfikatów

Przykładowe zastosowanie certyfikatu X.509, to autoryzacja klienta SSL przy połączeniu do serwera SSL/TLS. Serwer SSL żądający certyfikatu klienta przedstawia listę urzędów certyfikacyjnych, które akceptuje. Zadaniem klienta jest wtedy przedstawienie łańcucha certyfikatów tworzących ścieżkę certyfikacji, która prowadzi od niego do jednego z akceptowanych CA.

Aby mogło dojść do weryfikacji całego łańcucha certyfikatów należy zgromadzić wszystkie brakujące certyfikaty. SSL/TLS nie definiuje sposobu na zgromadzenie wszystkich certyfikatów wynikających z łańcucha certyfikacji, przechowywania zaufanych certyfikatów czy kluczy prywatnych. Każda aplikacja, która wykorzystuje mechanizmy SSL/TLS musi to robić samodzielnie.

Najprostszy sposób, w jaki można osiągnąć ten cel, jest zdefiniowany w standardzie X.509: można pobrać odpowiednie certyfikaty z drzewa katalogowego (LDAP).

## Rola bazy LDAP w infrastrukturze klucza publicznego

PKI, uwierzytelnienie, ochrona transakcji, szyfrowanie, autoryzacja.... za tymi nośnymi i coraz szerzej rozpoznawanymi hasłami stoją sprawdzone już, jak i nowe, stale udoskonalane technologie. Jednym z założeń wszystkich systemów opartych o certyfikaty jest konieczność przechowywania i udostępniania informacji o aktualnym statusie certyfikatu. Uniwersalność oraz cechy i parametry techniczne pozwoliły ugruntować pozycję LDAPa jako systemu pomocniczego powszechnie i niemalże obligatoryjnie wykorzystywanego w ramach wszelkich rozwiązań wymagających przechowywania certyfikatów cyfrowych. Wykorzystanie LDAPa jako części składowej trzyelementowego systemu PKI ( End Entities, Certification Authorities, Repository)  wynikającego Z PKIX  zakłada także RFC 2559.

## Certyfikaty w bazie LDAP – zagadnienia techniczne

Aby zapisać certyfikat urzędu certyfikacji w strukturze drzewa katalogowego, należy użyć „object class pkiCA” zdefiniowanego w RFC2587:

pkiCA   OBJECT-CLASS   ::= {

SUBCLASS OF   { top}

KIND          auxiliary

MAY CONTAIN   {cACertificate |

certificateRevocationList |

authorityRevocationList |

crossCertificatePair }

ID    joint-iso-ccitt(2) ds(5) objectClass(6) pkiCA(22)}

CACer tificate    ATTRIBUTE  ::=  {

WITH SYNTAX   Certificate

EQUALITY MATCHING RULE   certificateExactMatch

ID  joint-iso-ccitt(2) ds(5) attributeType(4) cACertificate(37) }

crossCertificatePairATTRIBUTE::={

WITH SYNTAX   CertificatePair

EQUALITY MATCHING RULE certificatePairExactMatch

ID joint-iso-ccitt(2) ds(5) attributeType(4) crossCertificatePair(40)}

Wobec tego przykładowy wpis w LDIF może wyglądać tak:

dn: cn=EuroPKI CA, o=EuroPKI, c=PL

objectclass: top

objectclass: pkiCA

cACertificate;binary:: MIIDlzCCAn+gAwIBAgIRAMKrpwMAABjYAAAABQAAAAgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAw

gYQxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQKEwdTVVJGbmV0MR4wHAYDVQQLExVodHRw

Oi8vcGtpLnN1cmZuZXQubmwxHDAaBgNVBAMTE1NVUkZuZXQgUENBIFJvb3QgQ0Ex

JTAjBgkqhkiG9w0BCQEWFlNVUkZuZXQtUENBQFNVUkZuZXQubmwwHhcNOTkxMTI1

MTYyNTI4WhcNMDIxMTI0MTYyNTI4WjBXMQswCQYDVQQGEwJOTDEQMA4GA1UEChMH

U1VSRm5ldDESMBAGA1UEAxMJT2ZmaWNlLUNBMSIwIAYJKoZIhvcNAQkBFhNjYS1h

ZG1pbkBzdXJmbmV0Lm5sMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA

s7Bw1lKk5DcFdDxxWUXNFHvUudlvqh8YiHt2slRVxj0/Kg+xXOwFjAEoZc4QQQfQ

tY8JomuLpnNvk+YqdhEZORX/FFNfGHratsLxDLW3OEWpBWi45/7jBeAZRoeU5CPr

EYlqe1GBaqz/I+1zKCFb9SuzyWGOdL/ouA8y1ZPOnfaJ9rg2nXyIXrxI4NK1h3hK

oWQ1g8BZVIRr82pcbUYom3DGvJSw1IYTB6S7Tp80gXw6LJP7ajfcZ2vE6fv8mC93

MGmMfXo8X2E/8vP5WPflNIOWTg2liF0YvLkslkhvsNAwCKYuMDGMhZ05XfxjdDq3

tx82hiS76Yf/4FG6Pz49eQIDAQABozAwLjAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQE

AwIBhjARBglghkgBhvhCAQEEBAMCAAcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAF3BFvR+

AYyY2r0RgF4rktGFRaECJvifFhrcJfzQab6vxv0edVcNBoRhLD3AJFoaqnHCmJM/

pEi03qYoLrA5Jpryundx9xoyR/ICkYAiusRSUZcI2Y5sF8ecF8j1DDLDHC3L3QsK

XRF3gDqPcFFLs5FJsH4v+GxQiAceCHrOYMb3YFSSo8/9hxyUjXsG2ymXKAOH6SIv

hUsEkgBTX4AtkU1q3aM7l9kJcYhDZn3S07HxhPTh/Unk7yaQg9d5+wGRAEyI/dMG

jpFSqToXE7lUkw0NDZKtaYfVo2W3e0bWWk7JXaFrIYLPx/xh3lyxTecBcLr5ztuM

4sBxFfwLdT139cM=

Atrybut „cACertificate;binary” zawiera certyfikat CA w formacie PEM. Pamiętać należy o dodaniu podwójnego znaku dwukropka (::) po nazwie atrybutu oraz znaku spacji na początku każdej linii zawierającej certyfikat.

W konfiguracji OpenLDAP należy dodać schemę zawierającą wpis:

objectclass ( 2.5.6.22 NAME 'pkiCA' SUP top AUXILIARY

DESC 'CA certificate object'

MAY (cACertificate $ certificateRevocationList $ authorityRevocationList $ crossCertificatePair ))

### Certyfikat użytkownika końcowego

Aby zapisać certyfikat użytkownika końcowego w strukturze drzewa katalogowego, należy użyć „object class pkiUser” zdefiniowanego w RFC2587:

pkiUser   OBJECT-CLASS   ::= {

SUBCLASS OF   { top}

KIND          auxiliary

MAY CONTAIN   {userCertificate}

ID    joint-iso-ccitt(2) ds(5) objectClass(6) pkiUser(21)}

userCertificate    ATTRIBUTE  ::=  {

WITH SYNTAX   Certificate

EQUALITY MATCHING RULE   certificateExactMatch

ID  joint-iso-ccitt(2) ds(5) attributeType(4) userCertificate(36) }

Możliwe też jest użycie „object class strongAuthenticationUser” (2.5.6.15 - id-oc-strongAuthenticationUser, patrz http://www.alvestrand.no/objectid/2.5.6.15.html):

strongAuthenticationUser OBJECT-CLASS ::= {

SUBCLASS OF { top }

KIND auxilary

MUST CONTAIN { userCertificate }

ID id-oc-strongAuthenticationUser

}

Lub też „object class inetOrgPerson” zdefiniowanego w RFC2798:

( 2.16.840.1.113730.3.2.2

NAME 'inetOrgPerson'

SUP organizationalPerson

STRUCTURAL

MAY (

audio $ businessCategory $ carLicense $ departmentNumber $

displayName $ employeeNumber $ employeeType $ givenName $

homePhone $ homePostalAddress $ initials $ jpegPhoto $

labeledURI $ mail $ manager $ mobile $ o $ pager $

photo $ roomNumber $ secretary $ uid $ userCertificate $

x500uniqueIdentifier $ preferredLanguage $

userSMIMECertificate $ userPKCS12

)

)

Tak więc odpowiednia schema włączona do pliku konfiguracyjnego OpenLDAP musi zawierać wpis:

objectclass ( 2.5.6.21 NAME 'pkiUser' SUP top AUXILIARY

DESC 'End Entity Certificate'

MAY ( userCertificate ))

Przykładowy plik LDIF zawierający certyfikat użytkownika będzie wyglądał następująco:

dn: cn=Gal Anonim, ou=Kronikarze, o=Biblioteka Narodowa, c=PL

objectclass: top

objectclass: Person

objectclass: inetOrgPerson

cn: Gal Anonim

sn: Anonim

mail: Gal.Anonim@bn.pl

uid: gal

userPassword: {CRYPT}***********

labeleduri: http://www.bn.pl/personel/gal/ Strona domowa Gala

telephonenumber: 022-1111111

description: pasjonat kronikarz

userCertificate;binary:: MIIDUzCCAxCgAwIBAgIRAMBXbjEAAAJ8AAAAAwAAADIwCwYHKoZIzjgEAwUAMIGO

MQswCQYDVQQGEwJOTDEQMA4GA1UEChMHU1VSRm5ldDEfMB0GA1UECxMWRXhwZXJp

bWVudGVsZSBEaWVuc3RlbjEeMBwGA1UEAxMVV2FhcmRlbG96ZSBDQTYgQ2xhc3Mx

MSwwKgYJKoZIhvcNAQkBFh13YWFyZGVsb3plY2EtYWRtaW5Ac3VyZm5ldC5ubDAe

Fw05OTExMDExNDIyMTRaFw05OTEyMzExNDIyMTRaMHQxCzAJBgNVBAYTAm5sMSQw

IgYDVQQKExtTVVJGbmV0IEV4cGVydGlzZUNlbnRydW0gYnYxGDAWBgNVBAMTD0ph

bnVzIExpZWJyZWd0czElMCMGCSqGSIb3DQEJARYWSmFudXMuTGllYnJlZ3RzQHNl

Yy5ubDCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA5vBVYXtVqXLeESk5KPOM

UBwtfxm8Ol6QmV1fYKcPmhqCD21PBGT6ITg6CMrlA4onO9V9kJEW7MxKzHvB7KwT

FpVGBovW35akQECBw4T+NefMbztZrSrw+KU7cTJ/zw+qQ2JIwQyCWZxVuXY43Yir

PKI9QPL2d+/tUHaaX8m9un0CAwEAAaOCAR4wggEaMAkGA1UdEwQCMAAwQwYJYIZI

AYb4QgEIBDYWNGh0dHBzOi8vd2FhcmRlbG96ZWNhLndpbmQuc3VyZm5ldC5ubC9j

bGFzczEtY3BzLmh0bWwwgccGCWCGSAGG+EIBDQSBuRaBtlRoaXMgaXMgYSB3b3J0

aGxlc3MgYW5kIHVzZWxlc3MgQ2VydGlmaWNhdGUsIGFuZCBpcyB1c2VkIGZvciB0

ZXN0aW5nIHB1cnBvc2VzIG9ubHkhIFRoaXMgY2VydGlmaWNhdGUgaGFzIG5vIHZh

bHVlIGFuZCBicmluZyBubyBzZWN1cml0eS4gU2VlIGFsc28gaHR0cHM6Ly93YWFy

ZGVsb3plQ0Eud2luZC5zdXJmbmV0Lm5sMAsGByqGSM44BAMFAAMwADAtAhQEBbHD

LlQSo0T/FtdQb2e9nqUqHAIVALQT1YtDvlrM6Bp49N2UJF1klapM

userCertificate;binary:: MIIEOTCCAyGgAwIBAgIBCjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBXMQswCQYDVQQGEwJOTDEQ

MA4GA1UEChMHU1VSRm5ldDESMBAGA1UEAxMJT2ZmaWNlLUNBMSIwIAYJKoZIhvcN

AQkBFhNjYS1hZG1pbkBzdXJmbmV0Lm5sMB4XDTAwMDExNDEzNTczNFoXDTAwMDQw

MTAwMDAwMFowfzELMAkGA1UEBhMCTkwxJDAiBgNVBAoTG1NVUkZuZXQgRXhwZXJ0

aXNlQ2VudHJ1bSBidjEJMAcGA1UECxMAMRgwFgYDVQQDEw9KYW51cyBMaWVicmVn

dHMxJTAjBgkqhkiG9w0BCQEWFkphbnVzLkxpZWJyZWd0c0BzZWMubmwwgZ8wDQYJ

KoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAPKw491oaMNZNqz6Mlxa+NiS0j1vS+e7dlu4

HS8LYx4z0E3zFMAathkTnRcRW9ZQjZCqzMCyATzw88Rtn0GtxZQaUaodjIP7KYC4

UYGxmfKuk6RhIp+LTlrsrBYyZUggt4fvTibINUrXS2eHpRFhz7UVfibSTKQcuoZg

ZCeMsnPrAgMBAAGjggFqMIIBZjARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwCwYDVR0PBAQD

AgXgMB0GA1UdDgQWBBR5JMonnFISg0oKItrjiVpMsaxhnTCBqwYDVR0jBIGjMIGg

oYGKpIGHMIGEMQswCQYDVQQGEwJOTDEQMA4GA1UEChMHU1VSRm5ldDEeMBwGA1UE

CxMVaHR0cDovL3BraS5zdXJmbmV0Lm5sMRwwGgYDVQQDExNTVVJGbmV0IFBDQSBS

b290IENBMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZTVVJGbmV0LVBDQUBTVVJGbmV0Lm5sghEA

wqunAwAAGNgAAAAFAAAACDA4BglghkgBhvhCAQIEKxYpaHR0cHM6Ly9jcmVjaGUu

d2luZC5zdXJmbmV0Lm5sL29mZmljZS1jYS8wPQYJYIZIAYb4QgEIBDAWLmh0dHBz

Oi8vY3JlY2hlLndpbmQuc3VyZm5ldC5ubC9vZmZpY2UtQ1BTLmh0bWwwDQYJKoZI

hvcNAQEFBQADggEBAIZGukYBDO2zKL33BgLfj/r35tJzQoONplLXgLKodgRKOqgI

L8EW3F8xEpIvOYWBxnLgllA4fIY1s3lKsjZ19c1hZjuOY/SiYPmkgtegPKUAs5YI

QBPssSz9xa2mKUfuTXDlkA2cLr7D7BCHkX2DhLMAubkwROoELrLevjQSnW+b7xuL

NA3H/fCIEaHfFMknkyQkrcCIK4N2oNuyF238i5VMzMnMR1TXf8rYKLEii2LW/nGO

rsJP1JbQerTKA0STgRLBBh9GVtRcp1sVOHqL+9oWlOLYzO83paIdTtGlZSI5gMGp

IvV8kHVsKQNDmnb2ucy6JJ0JsFiQvofsK1dpud4=

Atrybut „userCertificate” jest zdefiniowany już od początku istnienia standardu X.500.

Jak widać na powyższym przykładzie do jednego DN można przypisać wiele certyfikatów wystawionych przez różne urzędy certyfikacji. Zasady są takie same jak w przypadku certyfikatów CA: w polu „userCertificate;binary” należy umieścić (poprzedzony podwójnym znakiem dwukropka) certyfikat zakodowany w formacie PEM, a każda następna linia musi się zaczynać znakiem spacji.

### Lista unieważnionych certyfikatów

Lista unieważnionych certyfikatów (CRL) w drzewie LDAP przechowywana jest w tej samej komórce (entry), co certyfikat właściwego CA (czyli tego, którego dotyczy). Czyli zastosowanie znajduje tu ten sam object class (pkiCA) a w nim atrybut typu „certificateRevocationList;binary”. To właśnie w nim umieszczamy listę unieważnionych certyfikatów w formacie PEM (ponownie należy pamiętać o podwójnym znaku dwukropka i znaku spacji na początku każdej linii z listą).

Przykładowy plik LDIF zawierający certyfikat centrum oraz listę unieważnionych certyfikatów wygląda tak:

dn: cn=EuroPKI CA, o=EuroPKI, c=PL

objectclass: top

objectclass: pkiCA

cACertificate;binary:: MIIDlzCCAn+gAwIBAgIRAMKrpwMAABjYAAAABQAAAAgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAw

gYQxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQKEwdTVVJGbmV0MR4wHAYDVQQLExVodHRw

Oi8vcGtpLnN1cmZuZXQubmwxHDAaBgNVBAMTE1NVUkZuZXQgUENBIFJvb3QgQ0Ex

JTAjBgkqhkiG9w0BCQEWFlNVUkZuZXQtUENBQFNVUkZuZXQubmwwHhcNOTkxMTI1

MTYyNTI4WhcNMDIxMTI0MTYyNTI4WjBXMQswCQYDVQQGEwJOTDEQMA4GA1UEChMH

U1VSRm5ldDESMBAGA1UEAxMJT2ZmaWNlLUNBMSIwIAYJKoZIhvcNAQkBFhNjYS1h

ZG1pbkBzdXJmbmV0Lm5sMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA

s7Bw1lKk5DcFdDxxWUXNFHvUudlvqh8YiHt2slRVxj0/Kg+xXOwFjAEoZc4QQQfQ

tY8JomuLpnNvk+YqdhEZORX/FFNfGHratsLxDLW3OEWpBWi45/7jBeAZRoeU5CPr

EYlqe1GBaqz/I+1zKCFb9SuzyWGOdL/ouA8y1ZPOnfaJ9rg2nXyIXrxI4NK1h3hK

oWQ1g8BZVIRr82pcbUYom3DGvJSw1IYTB6S7Tp80gXw6LJP7ajfcZ2vE6fv8mC93

MGmMfXo8X2E/8vP5WPflNIOWTg2liF0YvLkslkhvsNAwCKYuMDGMhZ05XfxjdDq3

tx82hiS76Yf/4FG6Pz49eQIDAQABozAwLjAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQE

AwIBhjARBglghkgBhvhCAQEEBAMCAAcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAF3BFvR+

AYyY2r0RgF4rktGFRaECJvifFhrcJfzQab6vxv0edVcNBoRhLD3AJFoaqnHCmJM/

pEi03qYoLrA5Jpryundx9xoyR/ICkYAiusRSUZcI2Y5sF8ecF8j1DDLDHC3L3QsK

XRF3gDqPcFFLs5FJsH4v+GxQiAceCHrOYMb3YFSSo8/9hxyUjXsG2ymXKAOH6SIv

hUsEkgBTX4AtkU1q3aM7l9kJcYhDZn3S07HxhPTh/Unk7yaQg9d5+wGRAEyI/dMG

jpFSqToXE7lUkw0NDZKtaYfVo2W3e0bWWk7JXaFrIYLPx/xh3lyxTecBcLr5ztuM

4sBxFfwLdT139cM=

certificateRevocationList;binary::MIICbDCCAVQCAQEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwVzELMAkGA1UEBhMCTkwxEDAOBgNV

BAoTB1NVUkZuZXQxEjAQBgNVBAMTCU9mZmljZS1DQTEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYT

Y2EtYWRtaW5Ac3VyZm5ldC5ubBcNMDAxMTEzMTQ1OTE3WhcNMDEwMTEyMTQ1OTE3

WjCByDASAgEFFw0wMDAzMTAxNTI5NDZaMBICAQoXDTAwMDMxMDE1Mjk1OFowEgIB

DRcNMDAwNTE4MTYyNTQyWjASAgEOFw0wMDA1MTgxNjI1MzNaMBICAQ8XDTAwMDUx

ODE5MTYzM1owEgIBEBcNMDAwNTE4MTkxNjIxWjASAgEXFw0wMDA4MzAxNTI1NTVa

MBICASMXDTAwMTExMzE0NTY0MVowEgIBKRcNMDAwOTI2MTAzODQ2WjASAgE7Fw0w

MDEwMjAxMDU3MzdaMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4IBAQAtBi/pSBF8JZmzZt7p2xtq

c6RtmFffAsF8F8aSY1CMQbb25Uk54AGryfHcrJelqwVuif5dz5GcDmXF19LnheV7

tnUIzZue3RPLVPG+SL3TxNl9gtJbsE40q9KVPBQLxrjLTp+/Jt/8+E+CsKaPCCJI

V/arYG8LCf+LASUtiOabfFX+LsjBq0jhKLoxM8DoI5whRLWGaTXcK40zMX4PF09p

7cu5wq9hpogQMchf0ec54bK2UwKd18PUYqKd4HZZjpV7dc8FIEx8vgWvIoWV7OTT

FDylvScmmyiLdmnv42OaUrWzQ0SUU/b23+U9taB5vPf7jynE9EwPNkLCwZznTHpw

# Wbudowanie elementów umożliwiających integracje z usługą DNS

## Certyfikaty i klucze DNSSEC w bazie LDAP – aspekty techniczne

Jak wspominaliśmy przy omawianiu wsparcia LDAPa dla DNS, dla umieszczenia w  DIT LDAPa stref DNS, konieczne jest załadowanie zarówno cosine schema jak i DnsZone schema.

Wsparcie LDAPa dla przechowywania certyfikatów, kluczy i skrótów generowanych za pomocą funkcji jednokierunkowych, wykorzystywanych przez DNSSEC jest realizowane w ramach tych samych schematów co w przypadku DNS.  Zaletę stanowi otwarty system numeracji atrybutów. Pozwala on, w miarę rozwoju lub zmian w standardzie DNSSEC, na zależne od potrzeb, rozbudowywanie schematów o nowe atrybuty niezdefiniowane w DnsZone schema.

W poniższej liście atrybutów wyróżniono te z nich które dotyczą rozszerzenia DNSSEC

### Klucze DNSSEC w bazie LDAP – testy laboratryjne

Dla sprawdzenia poprawności przechowywania jak i możliwości importu kluczy stosowanych przez DNSSEC do zewnętrznej bazy LDAP wykorzystano przedstawione poniżej stanowisko testowe

10.20.31.x		10.20.31.7	   	     10.20.31.5

Wszystkie informacje DNS zawarte w strefie certlab.nask.pl oraz rozszerzenia DNSSEC zostały poprawnie zaimportowane do zewnętrznej względem systemu DNS bazy LDAP.

Import zawierającej rozszerzenia DNSSEC zony certlab.nask.pl wykonano za programu zone2ldap, poprzez wydanie polecenia:

zone2ldap -D cn=Manager,dc=nask,dc=pl -b dc=nask,dc=pl -w secret -h 10.20.31.5 -

z certlab.nask.pl -f certlab.nask.pl -c –d

Następnie potwierdzono poprawność umieszczenia strefy certlab.nask.pl w LDAP.

W tym celu zastosowano następujące polecenie:

ldapsearch -u -x -b 'dc=nask,dc=pl' 'objectclass=*'

W poniższym fragmencie wyniku polecenia ldapsearch -u -x -b 'dc=nask,dc=pl' 'objectclass=*'  czcionką intalic bold zaznaczono interesujące nas rekordy.

version: 2

#

# filter: objectclass=*

# requesting: ALL

#

# nask, pl

dn: dc=nask,dc=pl

ufn: nask, pl

dc: nask

objectClass: dcObject

objectClass: organization

o: nask

# Manager, nask, pl

dn: cn=Manager, dc=nask,dc=pl

ufn: Manager, nask, pl

uid: Manager

objectClass: organizationalRole

cn: Manager

# Bind, nask, pl

dn: cn=Bind, dc=nask,dc=pl

ufn: Bind, nask, pl

userPassword:: e1NIQX01ZW42RzZNZXpScm9UM1hLcWtkUE9tWS9CZlE9

objectClass: top

objectClass: person

# pl, nask, pl

dn: dc=pl,dc=nask,dc=pl

ufn: pl, nask, pl

objectClass: top

# nask, pl, nask, pl

dn: dc=nask,dc=pl,dc=nask,dc=pl

ufn: nask, pl, nask, pl

objectClass: top

# certlab, nask, pl, nask, pl

dn: dc=certlab,dc=nask,dc=pl,dc=nask,dc=pl

ufn: certlab, nask, pl, nask, pl

objectClass: top

# sunu1-c, certlab, nask, pl, nask, pl

dn: relativeDomainName=sunu1-c,dc=certlab,dc=nask,dc=pl,dc=nask,dc=pl

ufn: sunu1-c, certlab, nask, pl, nask, pl

objectClass: top

objectClass: dNSZone

relativeDomainName: sunu1-c

aRecord: 10.20.31.204

dNSTTL: 3600

zoneName: certlab.nask.pl

SigRecord: A 3 4 3600 20021030130453 20020930130453 12562 certlab.nask.pl. BIb

/onqpGGR9cYpJqktDdysENri2v3VsKktRT4cyrpNn7G8I0dWAUdc=

SigRecord: NXT 3 4 86400 20021030130453 20020930130453 12562 certlab.nask.pl.

BM2EZZp0U6eJZm6Xce/FG6VqEaLXtuOEJi7+wf9cIZsIgneh3LofcQw=

nXTRecord: certlab.nask.pl. A SIG NXT

# sunu1, certlab, nask, pl, nask, pl

dn: relativeDomainName=sunu1,dc=certlab,dc=nask,dc=pl,dc=nask,dc=pl

ufn: sunu1, certlab, nask, pl, nask, pl

objectClass: top

objectClass: dNSZone

relativeDomainName: sunu1

aRecord: 10.20.31.5

dNSTTL: 3600

zoneName: certlab.nask.pl

SigRecord: A 3 4 3600 20021030130453 20020930130453 12562 certlab.nask.pl. BBV

FThi/0WYtpXqxCzp6yYvrSWDfuxTJT0xoQvsgFv0isMUqPRUDY64=

SigRecord: NXT 3 4 86400 20021030130453 20020930130453 12562 certlab.nask.pl.

BHx+DIPk0I8s6Aq7Uyu9ST5yh+buTwOejTjFZ1/u2WVcq304LDu4rb8=

nXTRecord: sunu1-c.certlab.nask.pl. A SIG NXT

# pecet2-c, certlab, nask, pl, nask, pl

dn: relativeDomainName=pecet2-c,dc=certlab,dc=nask,dc=pl,dc=nask,dc=pl

ufn: pecet2-c, certlab, nask, pl, nask, pl

SigRecord: NS 3 3 3600 20021030130453 20020930130453 12562 certlab.nask.pl. BK

3zgCXGKKWAb3hNg8Jp+LJoBfQYp/oYcyEmyP3IopuovcBsJwyAvp4=

SigRecord: KEY 3 3 3600 20021027165850 20020927165850 12562 certlab.nask.pl. B

FsjKK5H4qRdRZxmA07L+pABD2ttRdlWmzuKaqWFHoxYTbGNfS3FQ1Q=

SigRecord: KEY 3 3 3600 20021027165850 20020927165850 31082 nask.pl. BCYzDAAI7

QNlM2I4bK5lKZs5qh4W2p+pC1mvvzHlyVYyJdDT0vq3RtI=

KeyRecord: 256 3 3 BNOPezcH+WxxFwQs+zpEAD9+KWJHn2osssnP3TgSZHU/q2/r9SrIbM2r Dn

VZQf6YNLwzOpsceGj57EOhznyZ80ZXmC926SnL+wDssvi4AIf3zODU JTE39XzfvbdIhNB5jmAtsr

aQF/DXASh6Pz/3ms4PfPZ5dDQqHQwHXaCl P98OYFKhe7a6fSviSC/Fk8HQZKK0kJKJdqRHJVoS5d

MXBvDWx3ZH4cYT LH1YRvBDVM02to1fKHzkhRLvNbz9rgefljFv6FGmllj/u39ZnQxsRCQx yraMD

SEeE35Tzg9Ux4J1NYoxtKINnf2HknaVlFt9S5Sc4VlTAUUASrjn O/wuKNUB/ea6ecsPbZsYHx1lO

V7rWC3F/0nvhBXd+wehnsy2PAyIlGBy RV0nF7d/Eraeo2t33TsU

# @ + 86400, certlab, nask, pl, nask, pl

dn: relativeDomainName=@ + dNSTTL=86400,dc=certlab,dc=nask,dc=pl,dc=nask,dc=pl

ufn: @ + 86400, certlab, nask, pl, nask, pl

objectClass: top

objectClass: dNSZone

relativeDomainName: @

sOARecord: certlab.nask.pl. root.pecet1.certlab.nask.pl. 2002062000 28800 7200

3600000 86400

dNSTTL: 86400

zoneName: certlab.nask.pl

SigRecord: SOA 3 3 86400 20021030130453 20020930130453 12562 certlab.nask.pl.

BFP8sXKZdWJtv0QZ05jvdw81n3S5I5CozdLmlg6cvFTlV8uJdVV7kVc=

SigRecord: NXT 3 3 86400 20021030130453 20020930130453 12562 certlab.nask.pl.

BBmzXMbHAQXr0jAnds5Z4TlgfmL4U/1F/ggCxuIqRVEEqWAM1E6Oi/A=

nXTRecord: bri.certlab.nask.pl. NS SOA SIG KEY NXT

Jak widać w powyższym listingu znajdują się SigRecord i KeyRecord, nie występuje CertRecord – co jednak nie jest błędem powstałym w procesie importu strefy do bazy LDAP, lecz wynika z faktu, że rekord ten jest przechowywany przez serwer domeny nadrzędnej.

W poprzedniej częsci testów współpracy LDAPa z DNSSEC nie udało się poprawnie zaimportować podpisanych rekordów strefy. Dla uzyskania obecnego efektu konieczne okazała się reinstalacja oporgramowania BINDa.

# LDAP – Zastosowania

## Wykorzystanie baz LDAP w NASK

### Wewnętrzny serwer LDAP

Dla efektywnego obsłużenia różnorodnych potrzeb dotyczących przechowywania i dostępu do wewnętrznych danych teleadresowych naszej firmy został wykorzystany serwer LDAP. Głównym założeniem projektowym było stworzenie cetralnego i łatowdostępnego repozytorium którego dane będą mogły być dostępne zarówno poprzez ręczne wyszukiwanie, jak również być używane jako książka teleadresowa przez popularne programy pocztowe takie jak Netscape, Outlook czy Lotus. Baza służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Serwer wykorzytuje oprogramowanie OpenLDAP w wersji 2.

Stworzona struktura drzewa LDAP jest w obecnej chwili bardzo prosta.

Wszystkie obiekty w bazie LDAP są typu person(OID:2.5.6.6) z dołożonymi atrybutami.

Dodatkowo w ramach testów została zaimplementowana obsługa protokołu SSL oraz replikacja bazy LDAP na drugi serwer LDAP.

Podczas eksploatacji powstał problem łatwej aktualizacji bazy serwera LDAP za pomocą jakiegoś narzędzia graficznego. W ramach poszukiwań rozwiązania tego problemu udało się znaleźć i z sukcesem zainstalować programy:

- LDAP Browser\Editor autorstwa Jarka Gawora

- LDAP Administrator firmy Softerra.

Oba programy posiadają bardzo szeroką funkcjonalność dotycząca zarządzania zawartością bazy serwera LDAP natomiast oba programy nie posiadają możliwości dokonywania zmian w konfiguracji serwera OpenLDAP.

Wśród wielu zalet obu programów warto wymienić:

- Wielowątkowość

- Wsparcie kodowania czcionek w standardzie UTF-8

- Pełne wsparcie dla protokołu LDAP v3

- Operacje na obiektach typu „Kopiuj”, „Usuń”, „Drag&Drop”, itp.

- Tworzenie zakładek

- Tworzenie obiektów opartych na „Schema”

- Tworzenie obiektów opartych na wcześniej przygotowanych wzorach –„Templates”

- Wyszukiwanie

- Export danych w różnych formatach np. Excel

- Automatyczne znajdowanie DN

- Wsparcie dla protokołu LDAP/SSL

- Wsparcie dla atrybutów binarnych

- Password managment

- Referral search

Bardziej użyteczny, ale niestety komercyjny jest program LDAP Administrator firmy Softerra,  dlatego w najbliższym czasie planujemy zakup licencji tego programu. Poniżej przykład kilku zrzutów ekranu programu LDAP Administrator firmy Softerra

Podstawowe okno aplikacji:

Schema Viewer

Dodawanie nowego obiektu za pomocą kreatora (w czterech krokach)

#### Kierunki dalszego rozwoju i obecne prace nad systemem

W ramach rozwoju infrastruktury PKI w NASK planujemy przechowywanie w bazie LDAP także certyfikatów wystawionych użytkownikom. Oprócz tego w trakcie przygotowania jest także struktura potrzebna dla przechowywania w bazie LDAP informacji o komputerach, serwerach i zainstalowanym na nich oprogramowaniu. Z uwagi na fakt, że usługa zaczęła powstawać przed  pojawieniem się dokementów:

„Definicja danych w gałęzi organizacyjnej jednostki bazy LDAP”

(http://ldap.uni.torun.pl/raporty/ftp/uci/dane.html)

„Propozycja schematu zasobów LDAP zalecanego w projekcie LDAP”

(http://ldap.uni.torun.pl/raporty/ftp/uci/schemat.html)

w pracach nad kształtem całości bazy zalecenie i rekomendacje zawarte w dokumentach zostaną dopiero uwzględnione.

### Klienckie serwery LDAP

W obecnej chwili trwają prace nad produkcyjnym uruchomieniem systemu wykorzystującego bazę LDAP do przechowywania danych uwierzytelniających i autoryzacyjnych użytkowników korzystających z usługi konta pocztowego.

System wykorzytuje parę serwerów LDAP pracującą w architekturze Master/Slave. Komponenty systemu:

- Cisco Secure ACS (serwery protokołówTACACS+, Radius)

- Serwery LDAP (Master/Slave)

- Użytkowy serwer kliencki (SMTP, POP3, HTTP)

Poglądowy - logiczny schemat  działania systemu

#### Opis działania systemu

Klient dialup po połączeniu z Access Serwerem podaje username i password, access serwer przekazuje zapytanie za pomocą protokołu TACACS+ (lub Radius) do Cisco Secure ACS. Access Control Server przeszukuje bazę użytkowników, jeśli znajdzie podanego użytkownika ze wskazaniem na zewnętrzna autoryzację (LDAP serwer) za pomocą protokołu LDAP przesyła zapytanie do wskazanego w swojej konfiguracji serwera (LDAP Master). Jeśli użytkownik podał prawidłowo username i password LDAP(Master) po porównaniu z przechowywanymi przez siebie wartościami zwraca odpowiedź (protokołem LDAP) do serwera ACS, ten zaś protokołem TACACS+ (lub Radius) przesyła tą informację do ACS. W przypadku gdy serwer ACS nie może skontaktować się z Master LDAP serwerem, po określonym w konfiguracji ACS czasie oczekiwania (domyślnie 10 sekund), ACS przekazuje zapytanie do zapasowego LDAP serwera (slave).

Znaczna część klientów komercyjnego serwera usługowego zgłaszała uwagi co do kłopotliwej, ich zdaniem konieczności pamiętania dwóch haseł, jednego do access serwera (dialup), drugiego do serwera usługowego.

Projektowany system zakłada możliwość wyboru przez użytkownika stosowania trzech wariantów identyfikacji.

- Wariant „Jedno hasło”

Wariant ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Zakłada on dostęp do systemu użytkowego poprzez zastosowanie autoryzacji korzystającej z tego samego serwer LDAP dla obu usług (dial-up i serwer usługowy), tak więc użytkownik podaje tylko jedno hasło.

- Wariant „Dwa hasła”

W tym wariancie użytkownik używa dwóch różnych haseł przechowywanych w bazie LDAP

- Wariant „Hasło jednorazowe”

Ten wariant zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i jest realizowany w oparciu o jedno hasło generowane przez sprzętowy generator haseł jednokrotnych współrpacujący z serwerem system haseł jednorotnych komunikującym się z ACS

LITERATURA

RFC 2587	Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema

RFC 2559	PKIX Operational Protocols - LDAPv2

RFC 2798	Definition of the inetOrgPerson LDAP Object Class

LDAP Softerra	http://www.softerra.com/products/products.php

LDAP Browser/Editor http://www.iit.edu/~gawojar/ldap

LDAP-PKI cook book http://ldap.gigacorp.nl/pkildap.html

# Text boxes

Stacja

robocza

PNS

certlab.nask.pl

SUN1

LDAP1

Pecet1

DNS1

1

2

3

4

Access Serwer

LDAP (Master)

LDAP (Slave)

Replikacja

Cisco Secure ACS

TACACS+, Radius

Serwer kliencki

SMTP,POP3,HTTP

LDAP

LDAP

Dialup klient

LDAP