|  | Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe |
| --- | --- |
| PROJEKT LDAP |
| Projekt schematu bazy dla potrzeb ogólnopolskiej usługi LDAP: przedstawienie dodatkowych klas obiektów i atrybutów związanych z systemami GRID, umiejscowienie obiektów związanych z aplikacjami typu portal w bazie LDAP-owej Jerzy Chochulski Sebastian Szuber |
| Poznań 2002 |

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Klasy i atrybuty LDAP dla systemów typu GRID	4

2.1.	System informacyjny MDS w oprogramowaniu GLOBUS	4

2.2.	Definicja klas i atrybutów w systemie MDS	7

3.	Portale i aplikacje WWW	15

4.	Podsumowanie	19

Bibliografia	20

# Wstęp

Najważniejszą zaletą usług katalogowych jest prosty sposób budowy centralnej bazy danych użytkowników i zasobów oraz bardzo łatwy dostęp do tej bazy danych przez różne aplikacje.

Aby jednak stworzyć taką bazę danych obejmującą obszary nie zdefiniowane w dotychczasowych standardach należy stworzyć schemat bazy obejmujący definicję nowych klas, atrybutów i sposobu ich wykorzystania.

Przedmiotem tej analizy jest przegląd istniejących propozycji oraz próba zdefiniowania nowych standardów w dwóch obszarach:

- systemy typu GRID,

- portale i aplikacje WWW.

Systemy GRID przeżywają obecnie gwałtowny rozwój i tu szczególnie ze względu na ich specyfikę: duże rozproszenie i zróżnicowane typy zasobów szczególnie dobrze przydaje się protokół LDAP jako centralne miejsce zbierania informacji o działaniu takiego systemu. Zauważyli to również niektórzy autorzy oprogramowania dla systemów GRID i od pewnego czasu stosują LDAP jako ich system informacyjny.

Aplikacje WWW i ich rozwinięcie portale również potrzebują centralnego miejsca przechowywania informacji. Tu jednak informacja ta dotyczy głównie użytkowników tych aplikacji. Dane specyficzne dla aplikacji (produkty, usługi) są najczęściej przechowywane w relacyjnych bazach danych. Jednak informacja dotycząca użytkowników jest zazwyczaj dostępna przez LDAP ponieważ są tam przechowywane dane dotyczące ich autentykacji i autoryzacji.

# Klasy i atrybuty LDAP dla systemów typu GRID

Spośród wielu systemów GRID należy wyróżnić system GLOBUS [1]. GLOBUS to chyba obecnie najpopularniejszy i najszybciej się rozwijający zestaw narzędzi do budowy systemów GRID. Jego autorzy bardzo wcześnie dostrzegli potrzebę stworzenia centralnej bazy danych o zasobach i wykorzystali do tego celu LDAP. Dlatego zdecydowaliśmy się oprzeć dalsze rozważania na przykładzie tego systemu.

## System informacyjny MDS w oprogramowaniu GLOBUS

W obecnie dostępnej wersji 2.0 oprogramowania GLOBUS znajduje się system MDS (ang. Monitoring and Discovery Service ) w wersji 2.1 [2]. System ten wykorzystuje serwer OpenLDAP [3], darmową implementacje serwera LDAP do zarządzania danymi dotyczącymi zasobów GRID.

Na potrzeby pozostałych elementów systemu zostały zdefiniowane klasy i atrybuty przechowujące informacje o zasobach systemu. Budowa drzewa informacji jest hierarchiczna. Wszystkie fizyczne i logiczne komponenty są ułożone według pewnej hierarchii. Przykład takiej hierarchii znajduje się na rysunku 1.

Rys. 1. Przykład hierarchii elementów w drzewie informacyjnym GLOBUS.

Na potrzeby budowy drzewa informacji dla systemu GLOBUS zostały stworzone definicje klas LDAP. Definicje klas zostały podzielone na dwie grupy:

- klasy strukturalne,

- klasy szczegółowe.

Klasy strukturalne obejmują następujące klasy:

Mds 		  - klasa bazowa dla wszystkich klas MDS,

MdsHost 	  - klasa reprezentująca system komputerowy,

MdsDevice 	  - klasa reprezentującą urządzenie fizyczne lub logiczne widoczne dla użytkowników,

MdsDeviceGroup - klasa reprezentująca grupę powiązanych z sobą urządzeń.

Klasy szczegółowe definiują poprzez swoje atrybuty różne szczegółowe aspekty urządzeń lub systemów komputerowych. Przykładem mogą być procesor, pamięć czy systemy plików.

Klasy szczegółowe mogą być dodawane do obiektów klas strukturalnych tworząc w ten sposób szczegółową informację o danym obiekcie. Mechanizm ten jest wykorzystywany również do łączenia informacji w obiektach nadrzędnych poprzez łączenie informacji zawartej w obiektach podrzędnych. Przykład przedstawiony na rysunku 2 pokazuje sposób połączenia w obiekcie nadrzędnym opisującym pamięć informacji z dwóch obiektów podrzędnych opisujących pamięć fizyczną i pamięć wirtualną.

dn: Mds-Device-Group-name=memory, ... objectclass: MdsMemoryRamTotal objectclass: MdsMemoryVmTotal objectclass: MdsDeviceGroup Mds-Device-Group-name: memory Mds-Memory-Ram-Total-sizeMB: 751 Mds-Memory-Ram-Total-freeMB: 642 Mds-Memory-Vm-Total-sizeMB: 1600 Mds-Memory-Vm-Total-freeMB: 1592 Mds-Memory-Ram-sizeMB: 751 Mds-Memory-Ram-freeMB: 642 Mds-Memory-Vm-sizeMB: 1600 Mds-Memory-Vm-freeMB: 1592 dn: Mds-Device-name=physical memory, Mds-Device-Group-name=memory, ... objectclass: Mds objectclass: MdsDevice objectclass: MdsMemoryRam Mds-Device-name: physical memory Mds-Memory-Ram-sizeMB: 751 Mds-Memory-Ram-freeMB: 642 dn: Mds-Device-name=virtual memory, Mds-Device-Group-name=memory, ... objectclass: Mds objectclass: MdsDevice objectclass: MdsMemoryVm Mds-Device-name: virtual memory Mds-Memory-Vm-sizeMB: 1600 Mds-Memory-Vm-freeMB: 1592

Rys. 2. Przykład łączenia informacji z obiektów podrzędnych.

Ta możliwość łączenia informacji z obiektów podrzędnych dotyczy również łączenia informacji z obiektów zupełnie różnych typów.

Mechanizm ten jest wykorzystywany w usłudze MDS do zbierania informacji w nadrzędnym obiekcie reprezentującym komputer obliczeniowy wszystkich informacji zawartych w jego elementach podrzędnych. Taki obiekt jest przydatny dla celów wyszukiwania ponieważ umożliwia proste zdefiniowanie i wykorzystanie typowego mechanizmu filtrów LDAP. Niestety jest to powiązane z utratą części informacji ponieważ w modelu danych LDAP nie jest możliwe rozróżnienie poszczególnych wartości danego atrybutu. W tym przypadku jeżeli komputer posiada na przykład jeden procesor z zegarem 500MHz i dwa procesory z zegarem 600MHz to nadrzędny obiekt będzie posiadał jedynie informację, że w komputerze jest zainstalowany co najmniej jeden procesor o każdym z tych dwóch zegarów. Aby dowiedzieć się ile dokładnie procesorów dysponuje danym zegarem konieczne jest przeszukanie obiektów podrzędnych dla wybranego obiektu reprezentującego komputer obliczeniowy.

Schemat danych MDS określa też pewne konwencje nadawania wartości niektórym atrybutom. Na przykład ustalono, że obiekty klasy MdsDeviceGroup o nazwach "processors", "memory", "filesystems" i  "networks" zawierają podrzędne obiekty opisujące odpowiednie kategorie urządzeń. Podobnie obiekt klasy MdsSoftwareDeployment o nazwie "operating system" zawiera informację o systemie operacyjnym komputera obliczeniowego.

## Definicja klas i atrybutów w systemie MDS

| Mds Klasa reprezentuje abstrakcyjny korzeń dla wszystkich typów danych MDS wymagających dynamicznych metadanych |
| --- |
| Mds-validfrom Atrybut wymagany, jednowartościowy | reprezentuje czas, od którego obiekt i zawarta w nim informacja jest ważna |
| Mds-validto Atrybut wymagany, jednowartościowy | reprezentuje czas, od którego obiekt i zawarta w nim informacja jest nieważna. |
| Mds-keepto Atrybut opcjonalny, jednowartościowy | reprezentuje czas, kiedy obiekt powinien zostać usunięty; czas usunięcia powinien zawsze być późniejszy od upływu okresu ważności o ile ten istnieje (istnienie czasu usunięcia sugeruje, że mimo upłynięcia czasu ważności obiekt może zawierać pewne przydatne informacje, a to znaczy, że lepsze są informacje przeterminowane niż żadne) |

| MdsVo Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje wirtualną organizację (VO – virtual organization). |
| --- |
| Mds-Vo-name Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera nazwę wirtualnej organizacji |

| MdsVoOp Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje operację wykonywaną na wirtualnej organizacji (np. rejestracja lokalnego serwisu GIIS w nadrzędnym serwisie GIIS) |
| --- |
| Mds-Vo-Op-name Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera nazwę operacji |

| MdsHost Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje komputer przyłączony do sieci i jego różne usługi. |
| --- |
| Mds-Host-hn Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera pełną nazwę komputera |

| MdsHostNetNode Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje element rozproszonej maszyny równoległej, która posiada publicznie dostępny interfejs sieciowy |
| --- |
| Mds-Host-NetNode-hn Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera pełną nazwę komputera |

| MdsHostNode Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje a ukryty element rozproszonej maszyny równoległej, która nie posiada publicznie dostępnego interfejsu sieciowego |
| --- |
| Mds-Host-Node-name Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera lokalnie unikalną nazwę komputera |

| MdsHostNodeGroup Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje a grupę komputerów obliczeniowych |
| --- |
| Mds-Host-Node-Group-name Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera lokalnie unikalną nazwę grupy |

| MdsDevice Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje lokalne urządzenie fizyczne lub logiczne widoczne dla użytkownika |
| --- |
| Mds-Device-name Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera lokalnie unikalną nazwę urządzenia |

| MdsDeviceGroup Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje grupę powiązanych urządzeń lokalnych |
| --- |
| Mds-Device-Group-name Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera lokalnie unikalną nazwę grupy |

| MdsSoftware Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje instancję zainstalowanego oprogramowania. |
| --- |
| Mds-Software-deployment Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera lokalnie unikalną nazwę oprogramowania |

| MdsComputer Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje komputer z pamięcią współdzieloną |
| --- |
| Mds-Computer-isa Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nieformalną nazwę architektury komputera (ISA – Instruction Set Architecture) |
| Mds-Computer-platform Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nieformalną nazwę platformy |
| Mds-Computer-manufacturer Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nazwę producenta |

| MdsComputerTotal Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje zbiorczą informację o jednym lub więcej komputerach z pamięcią współdzieloną |
| --- |
| Mds-Computer-Total-nodeCount Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera liczbę reprezentowanych elementów komputerowych |

| MdsOs Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje informację o zainstalowanym systemie operacyjnym. |
| --- |
| Mds-Os-name Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nieformalna nazwę systemu operacyjnego |
| Mds-Os-release Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nieformalną informację o wydaniu systemu operacyjnego |
| Mds-Os-version Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nieformalny numer wersji systemu operacyjnego |

| MdsCpu Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje informacje o procesorze |
| --- |
| Mds-Cpu-vendor Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nieformalną nazwę producenta procesora |
| Mds-Cpu-model Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nieformalną informację o modelu procesora |
| Mds-Cpu-version Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nieformalną informację o wersji procesora |
| Mds-Cpu-features Atrybut opcjonalny, wielowartościowy | zawiera nieformalną informację o opcjonalnych cechach procesora |
| Mds-Cpu-speedMHz Atrybut opcjonalny, wielowartościowy | zawiera informację o zegarze procesora |

| MdsCpuSmp Klasa dziedziczy z klasy Mds i opisuje procesor w komputerze z pamięcią współdzieloną |
| --- |
| Mds-Cpu-Smp-size Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera liczbę procesorów w komputerze |

| MdsCpuCache Klasa dziedziczy z klasy Mds i zawiera informacje o pamięci cache procesora |
| --- |
| Mds-Cpu-Cache-l1kB Atrybut opcjonalny, wielowartościowy | zawiera całkowitą wielkość pamięci cache pierwszego poziomu w kB |
| Mds-Cpu-Cache-l1ikB Atrybut opcjonalny, wielowartościowy | zawiera wielkość pamięci cache instrukcji pierwszego poziomu w kB |
| Mds-Cpu-Cache-l1dkB Atrybut opcjonalny, wielowartościowy | zawiera wielkość pamięci cache danych pierwszego poziomu w kB |
| Mds-Cpu-Cache-l2kB Atrybut opcjonalny, wielowartościowy | zawiera całkowitą wielkość pamięci cache drugiego poziomu w kB |

| MdsCpuFree Klasa dziedziczy z klasy Mds i zawiera informacje o dostępności procesora |
| --- |
| Mds-Cpu-Free-1minX100 Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera wartość określającą dostępność procesora w przeciągu 1 minuty. |
| Mds-Cpu-Free-5minX100 Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera wartość określającą dostępność procesora w przeciągu 5 minut. |
| Mds-Cpu-Free-15minX100 Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera wartość określającą dostępność procesora w przeciągu 15 minut. |

| MdsCpuTotal Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje informację o jednym lub więcej elementach obliczeniowych. |
| --- |
| Mds-Cpu-Total-count Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera liczbę wszystkich procesorów we wszystkich elementach obliczeniowych reprezentowanych przez ten obiekt |

| MdsCpuTotalFree Klasa dziedziczy z klasy Mds i zawiera informację o dostępności procesorów w jednym lub więcej elementach obliczeniowych |
| --- |
| Mds-Cpu-Total-Free-1minX100 Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera wartość określającą dostępność procesorów z wszystkich elementów obliczeniowych reprezentowanych przez ten obiekt w przeciągu 1 minuty. |
| Mds-Cpu-Total-Free-5minX100 Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera wartość określającą dostępność procesorów z wszystkich elementów obliczeniowych reprezentowanych przez ten obiekt w przeciągu 5 minut. |
| Mds-Cpu-Total-Free-15minX100 Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera wartość określającą dostępność procesorów z wszystkich elementów obliczeniowych reprezentowanych przez ten obiekt w przeciągu 15 minut. |

| MdsMemoryRam Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje fizyczną pamięć RAM w elemencie obliczeniowym |
| --- |
| Mds-Memory-Ram-sizeMB Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera rozmiar pamięci RAM (w MB) |
| Mds-Memory-Ram-freeMB Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera rozmiar niezaalokowanej pamięci RAM (w MB) |

| MdsMemoryRamTotal Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje fizyczną pamięć RAM w jednym lub więcej elementach obliczeniowych |
| --- |
| Mds-Memory-Ram-Total-sizeMB Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera rozmiar całej pamięci RAM we wszystkich elementach obliczeniowych reprezentowanych przez ten obiekt (w MB) |
| Mds-Memory-Ram-Total-freeMB Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera rozmiar całej niezaalokowanej pamięci RAM we wszystkich elementach obliczeniowych reprezentowanych przez ten obiekt (w MB) |

| MdsMemoryVm Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje dyskową wirtualną pamięć (VM – virtual memory) w elemencie obliczeniowym. |
| --- |
| Mds-Memory-Vm-sizeMB Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera rozmiar wirtualnej pamięci (w MB). |
| Mds-Memory-Vm-freeMB Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera rozmiar niezaalokowanej wirtualnej pamięci (w MB). |

| MdsMemoryVmTotal Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje dyskową wirtualną pamięć (VM – virtual memory) w jednym lub więcej elemencie obliczeniowym |
| --- |
| Mds-Memory-Vm-Total-sizeMB Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera rozmiar całej pamięci wirtualnej we wszystkich elementach obliczeniowych reprezentowanych przez ten obiekt (w MB) |
| Mds-Memory-Vm-Total-freeMB Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera rozmiar całej niezaalokowanej pamięci wirtualnej we wszystkich elementach obliczeniowych reprezentowanych przez ten obiekt (w MB) |

| MdsFs Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje skonfigurowany system plikowy w elemencie obliczeniowym |
| --- |
| Mds-Fs-mount Atrybut opcjonalny, wielowartościowy | zawiera ścieżkę do zamontowanego systemu plików |
| Mds-Fs-sizeMB Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera rozmiar sformatowanego systemu plików (w MB) |
| Mds-Fs-freeMB Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera rozmiar wolnej przestrzeni systemu plików (w MB) |

| MdsFsTotal Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje systemy plików w jednym lub więcej elementach obliczeniowych |
| --- |
| Mds-Fs-Total-count Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera liczbę wszystkich reprezentowanych systemów plików |
| Mds-Fs-Total-sizeMB Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera rozmiar wszystkich reprezentowanych systemów plików (w MB) |
| Mds-Fs-Total-freeMB Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera rozmiar wolnej przestrzeni we wszystkich reprezentowanych systemach plików (w MB) |

| MdsNet Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje interfejs sieciowy w elemencie obliczeniowym |
| --- |
| Mds-Net-name Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera nazwę interfejsu sieciowego |
| Mds-Net-addr Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera adres IP interfejsu sieciowego (np. adres karty sieciowej) |
| Mds-Net-netaddr Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera lokalny (w sieci) adres IP interfejsu sieciowego (np. adres komputera w sieci) |
| Mds-Net-mtuB Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera wartość maksymalnej przepustowości (w bajtach) interfejsu sieciowego |

| MdsNetTotal Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje informację o jednym lub więcej interfejsach sieciowych w elementach obliczeniowych |
| --- |
| Mds-Net-Total-count Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera liczbę wszystkich intefejsów sieciowych w reprezentowanych elementach obliczeniowych |

| MdsService Klasa dziedziczy z klasy Mds i reprezentuje serwis dostępny w sieci, widoczny przez zdalnych klientów |
| --- |
| Mds-Service-type Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera nazwę protokołu używanego przez serwis, np. część mechanizmu z adresu URL serwisu |
| Mds-Service-protocol Atrybut wymagany, wielowartościowy | zawiera wersję protokołu używanego przez serwis |
| Mds-Service-hn Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera nazwę hosta, na którym serwis jest uruchamiany, np. część hosta z adresu URL serwisu |
| Mds-Service-port Atrybut wymagany, jednowartościowy | zawiera port TCP, na którym serwis jest uruchamiany, np. część adresu URL serwisu zawierająca numer portu |
| Mds-Service-url Atrybut opcjonalny, jednowartościowy | Adres URL serwisu |

| MdsServiceLdap Klasa dziedziczy z klasy MdsService i reprezentuje serwis dostępny przez protokół LDAP |
| --- |
| Mds-Service-Ldap-suffix Atrybut wymagany, wielowartościowy | reprezentuje the root(s) of the logical service(s) in the LDAP server DIT |
| Mds-Service-Ldap-timeout Atrybut opcjonalny, wielowartościowy | zawiera maksymalny czas oczekiwania na wykonanie operacji LDAP-owej |
| Mds-Service-Ldap-sizelimit Atrybut opcjonalny, wielowartościowy | zawiera maksymalną ilości zwracanych obiektów podczas jednej operacji |

# Portale i aplikacje WWW

W bazie LDAP-owej mogą być zapisane następujące informacje wykorzystywane w zarządzaniu użytkownikami oraz przechowywaniu innych ich danych wykorzystywanych w portalach i aplikacjach WWW :

- dane dla procesu autentykacji (np. identyfikator i hasło),

- dane dla procesu autoryzacji (np. uprawnienia użytkownika do kanałów portalu),

- pozostałe dane użytkownika portalu (np. konfiguracja portalu – tzw. profil użytkownika)

Identyfikacja użytkownika portalu może przebiegać przy użyciu już istniejącej bazy danych osobowych (np. baza „white pages”) lub poprzez tworzenie odrębnej bazy danych użytkowników (często jest ona tworzona dynamicznie przy pomocy użytkowników portalu, którzy sami podają swoje dane w formularzu rejestracyjnym). W pierwszym przypadku do procesu autentykacji zostaną zastosowane dane z głównego obiektu użytkownika, natomiast dane użytkownika dotyczące konkretnego portalu znajdą się :

  - w obiekcie poniżej obiektu użytkownika w hierarchii drzewa, lub

  - w obiekcie w osobnej gałęzi wydzielonej dla portali.

Przypadek pierwszy ilustruje poniższy rysunek. Obiekt dodatkowy (zawierający dane specyficzne dla portalu, może także zawierać dane dla potrzeb autoryzacji) wyróżniany jest nazwą portalu
(np. cn=Portal_1).

Nie można zdefiniować ogólnej klasy obiektu i jego atrybutów, ze względu na różnorodność informacji, którą może on przechowywać. Definicja tego obiektu należy do twórców portalu i administratorów bazy LDAP-owej.

Drugi przypadek przedstawiony jest na poniższym rysunku.

Utworzona jest osobna gałąź ou=Portals, grupująca dane o wszystkich portalach i aplikacjach WWW. Każdy portal reprezentowany przez jego nazwę (np. ou=Portal_2) grupuje dane o użytkownikach specyficzne dla tego portalu w obiektach, które są powiązane z obiektami w gałęzi ou=People poprzez niepowtarzalny w bazie atrybut występujący w obu obiektach np. atrybut uid lub adres e-mailowy.

Tworzenie odrębnej bazy danych użytkowników portalu wymusza utworzenie osobnej gałęzi dla portali. Obiekty reprezentujące użytkowników zawierają wtedy wszystkie dane (także dla potrzeb autentykacji i autoryzacji).

Dla względów bezpieczeństwa można drzewo portalowe całkowicie wydzielić ze struktury „white pages”, będzie ono wtedy istniało jako osobne drzewo (możliwość umieszczenia w osobnej bazie danych na innym serwerze LDAP). Poniższy rysunek przedstawia tą propozycję.

W tym przypadku można utrzymywać dane powiązane z gałęzią ou=People (drzewo „white pages”), jak też utrzymywać odrębną bazę użytkowników, w zależności od wymagań każdego z portali.

# Podsumowanie

Schemat MDS 2.1 oprócz wykorzystywania go w systemach typu GRID (w końcu dla tych celów został stworzony) może być używany dla przechowywania statycznej informacji o zasobach komputerowych takiej jak :

- informacja o procesorach,

- informacja o systemach operacyjnych,

- informacja o zainstalowanej pamięci operacyjnej,

- informacja o zainstalowanej pamięci dyskowej,

- informacja o obecnych systemach plikowych,

- informacja o zainstalowanych intrerfejsach sieciowych,

- informacja o uruchomionych serwisach,

w celach np. administracyjnych (zarządzanie zasobami komputerowymi). Taka infrastruktura pozwalałaby na szybką i bezproblemową integrację z systemami typu Grid gdyby zaszła taka potrzeba.

W części poświęconej portalom i aplikacjom WWW przedstawione zostały możliwości umiejscowienia bazy danych użytkowników na serwerze LDAP-owym. Z punktu widzenia bezpieczeństwa najlepszym rozwiązaniem jest odizolowanie drzewa portalowego, z możliwością wykorzystywania informacji o użytkownikach z drzewa „white pages” dla potrzeb autentykacji.

# Bibliografia

| [ 1 ] | MDS 2.1 Schema, www.globus.org/mds/Schema.html |
| --- | --- |
| [ 2 ] | T.A. Howes, M.C. Smith, G.S. Good “Understanding and Deploying LDAP Directory Services”, 1999 |

# Text boxes

ou=PCSS

o=Education

ou=Groups

ou=Portal_1

o=IChB

l=poznan

c=pl

ou=Portals

ou=People

ou=Portal_2

ou=Portal_n

...

...

uid=User_n

uid=User_2

uid=User_1

...

uid=User_n

uid=User_2

uid=User_1

...

cn=Portal_n

cn=Portal_2

ou=People

...

o=Education

ou=PCSS

ou=Groups

ou=People

o=IChB

l=poznan

c=pl

...

uid=User_n

uid=User_2

uid=User_1

...

ou=Portal_n

ou=Portal_2

ou=PCSS

ou=Portals

ou=PCSS

o=Education

ou=Portal_1

o=IChB

ou=Groups

cn=Portal_1

o=IChB

l=poznan

c=pl

uid=User_n

uid=User_2

uid=User_1

...

ou=Portal_n

ou=Portal_2

ou=People

ou=Portals

o=Education

ou=PCSS

ou=Groups

ou=Portal_1

o=IChB

l=poznan

c=pl

uid=User_1

POWIĄZANIE