|  | Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe |
| --- | --- |
| PROJEKT LDAP |
| Replikacja Single-Master w serwerach katalogowych Sun ONE Directory Server Jerzy Chochulski |
| Poznań 2003 |

Spis treści

1	Wstęp	3

2	Replikacja typu Single-Master w SunONE Directory Server	4

2.1	Konfiguracja serwera ‘Konsumenta’	4

2.1.1	Utworzenie katalogowej bazy danych	4

2.1.2	Obiekt użytkownika dla repliki read-only	5

2.1.3	Konfiguracja katalogowej bazy danych jako repliki read-only	7

2.2	Konfiguracja serwera ‘Dostawcy’	8

2.2.1	Ustawienia serwera	8

2.2.2	Ustawienia repliki read-write. Definicja Umowy Replikacji	9

2.2.3	Inicjacja repliki na serwerze Konsumenta	13

3	Podsumowanie	14

4	Bibliografia	15

# Wstęp

Replikacja jest mechanizmem pozwalającym na automatyczne kopiowanie danych z jednego serwera do drugiego. Po skopiowaniu danych z serwera utrzymującego główną kopie danych do serwerów utrzymujących inne kopie tych danych, mechanizm replikacji nadal synchronizuje wszystkie kopie na serwerach, tzn. zmiana danych na serwerze z prawem zapisu danych skutkuje wprowadzeniem tych samych zmian w kopiach danych na innych serwerach. Utrzymywanie kopii danych na kilku serwerach ma następujące zalety :

- pozwala zapewnić dostępność danych zarówno dla odczytu jak i zapisu danych,

- pozwala na równoważenie obciążenia serwerów – całkowite obciążenie operacjami np. przeszukiwania jest dzielone na kilka serwerów utrzymujących kopie danych, można także podzielić serwery na te udostępniane do modyfikacji danych oraz inne tylko do odczytu (utrzymujące kopie danych tylko do odczytu)

W serwerach Sun ONE Directory Server podstawową jednostką replikacji jest baza danych. Każda katalogowa baza danych biorąca udział w procesie replikacji nazywana jest repliką. Są dwa rodzaje replik : repliki read-write (zawierająca główne kopie danych; dane te mogą być modyfikowane) i repliki read-only (dane tylko do odczytu stanowiące wierną kopię replik read-write).

Serwer utrzymujący replikę read-write nazywany jest Dostawcą (ang. Supplier). Serwer utrzymujący replikę read-only nazywany jest Konsumentem (ang. Consumer). Replikacja między dwoma serwerami definiowana jest przez tzw. Umowę Replikacji (ang. Replication Agreement) na serwerze Dostawcy. Definiowana jest zawsze pomiędzy jednym serwerem Dostawcy i jednym serwerem Konsumentem.

Istnieją cztery scenariusze replikacji :

- Replikacja Single-Master (ang. Single-Master Replication) - jeden serwer Dostawcy i jeden lub więcej serwerów Konsumentów),

- Replikacja Multi-Master (ang. Multi-Master Replication) - więcej niż jeden serwer Dostawcy i żaden lub jeden lub więcej serwerów Konsumentów; między serwerami Dostawców realizowany jest wzajemny scenaiusz Replikacji Single-Master, tzn. na każdym z nich definiowane są Umowy Replikacji między nimi,

- Replikacja Kaskadowa (ang. Cascading Replication) - serwer Dostawcy -> serwer typu Hub Supplier -> ... -> serwer typu Hub Supplier -> serwer Konsument,

- Replikacja Mieszana (ang. Mixed Environments) - korzysta z wszystkich powyższych schematów np. replikacja Multi-Master z Replikacją Kaskadową

W niniejszym opracowaniu przedstawiony zostanie scenariusz Replikacji Single-Master. Konfiguracja serwerów jest przeprowadzana przy pomocy aplikacji konsoli serwera administracyjnego firmy Sun Microsystems.

# Replikacja typu Single-Master w Sun ONE Directory Server

Poniższy rysunek przedstawia schemat replikacji typu Single – Master.

## Konfiguracja serwera ‘Konsumenta’

Konfiguracja serwera ‘Konsumenta’ polega na utworzeniu bazy danych dla repliki read-only oraz obiektu (konta) użytkownika repliki read-only, a następnie konfiguracji utworzonej bazy danych jako repliki read-only.

### Utworzenie katalogowej bazy danych

Aby utworzyć katalogową bazę danych należy wybrać zakładkę ‘Configuration’, a następnie wybrać komendę ‘New Root Suffix’ z menu kontekstowego na elemencie ‘Data’.

Po wybraniu komendy wyświetlony zostaje dialog konfiguracyjny. W nim należy określić nazwę wyróżnioną dla korzenia drzewa katalogowego (np. dn : dc=man,dc=poznan,dc=pl, w oknie dialogowym poniżej pole edycyjne jest zbyt krótkie, dlatego na początku można przeczytać : c=man,...) oraz nazwę bazy danych (tutaj : ichb_dom_replica).

### Obiekt użytkownika dla repliki read-only

Należy wybrać zakładkę ‘Directory’ a następnie w menu kontekstowym obiektu ‘config’ komendę ‘New -> Other’. Na ekranie wyświetlany jest dialog wyboru klasy obiektu, w którym należy wybrać klasę ‘extensibleobject’.

Po naciśnięciu klawisza ‘OK.’ pojawia się dialog konfiguracyjny obiektu. Należy dodać oraz określić atrybuty ‘Full name’ (cn) oraz ‘Password’ (userPassword). Inne atrybuty (poza Object class) można usunąć.

### Konfiguracja katalogowej bazy danych jako repliki read-only

W zakładce ‘Configuration’ należy w katalogu ‘Replication’ zaznaczyć obiekt ichb_dom_replica (reprezentujący bazę danych utworzoną w punkcie 2.1.1). W prawej części okna wyświetlane są informacje o ustawieniach replikacji. Należy zaznaczyć pole ‘Enable Replica’, a następnie zaznaczyć opcję ‘Dedicated Consumer’ w sekcji ‘Replica Role’ oraz dodać DN użytkownika utworzonego w punkcie 2.1.2 w pole ‘Current Supplier DNs’ w sekcji ‘Update Settings’,

## Konfiguracja serwera ‘Dostawcy’

Należy wykonać następujące kroki :

- Ustawienie serwera LDAP utrzymującego replikę read-write

- Ustawienia repliki read-write na serwerze

- Konfiguracja połączenia z serwerem utrzymującym replikę read-only

- Inicjacja repliki read-only na serwerze Konsumenta

### Ustawienia serwera

Pierwszym krokiem w konfiguracji serwera utrzymującego replikę read-write jest ustawienie serwera jako serwer typu Dostawca (ang. Supplier). Należy wejść do zakładki ‘Configuration’
i zaznaczyć element ‘Replication w drzewie. Po prawej stronie okna w zakładce ‘Supplier Settings’ należy zaznaczyć opcję ‘Enable Changelog’. W polu „Changelog database directory” definiowana jest nazwa katalogu, w którym zapisywane są pliki z informacją o zmianach danych w replikach typu read-write (tutaj : /home/sunone/servers/slapd-cypress/changelogdb ).

### Ustawienia repliki read-write. Definicja Umowy Replikacji

Drugim krokiem jest wybór bazy danych oraz jej konfiguracja jako repliki read-write. W tym celu w zakładce „Configuration” w poddrzewie „Replication” wybieramy bazę danych (w tym przypadku ‘userRoot’). Po prawej stronie okna pojawia się zakładka „Replica Settings”. Należy w niej zaznaczyć pole ‘Enable Replica’, a dalej określić scenariusz replikacji („Replica Role”) jako ‘Single Master’.

Następnie należy zdefiniować Umowę Replikacji (Replication Agreement). Na elemencie ‘userRoot’ reprezentującym bazę danych – replikę read-write należy otworzyć menu kontekstowe i z niego wybrać komendę „New Replication Agreement”.

Po wybraniu komendy na ekranie wyświetlony zostaje dialog, który pozwala na zdefiniowanie w trzech krokach Umowy Replikacji. W pierwszy kroku podajemy nazwę i opis umowy. W następnym definiujemy serwer Konsumenta (adres i port) oraz podajemy nazwę konta oraz hasło użytkownika utworzonego wcześniej na serwerze Konsumenta (punkt 2.1.2 ) dla repliki read-only. Tym kontem będzie się posługiwał serwer Dostawcy przy uaktualnianiu bazy na serwerze Konsumenta. Trzy następne rysunki przedstawiają opisane kroki. Ostatni rysunek przedstawia podsumowanie wprowadzonych danych.

Naciskając klawisz „Done” zatwierdzamy Umowę Replikacji. W rezultacie pod elementem reprezentującym naszą replikę read-write (‘userRoot’) w poddrzewie „Replication” (zakładka „Configuration”) pojawia się element reprezentujący Umowę Replikacji (tutaj : IChB_Dom_Replica).

### Inicjacja repliki na serwerze Konsumenta

Ostatnim etapem konfiguracji repliki read –write jest jej inicjacja na serwerze ‘Konsumenta’. Polega ona na ustaleniu połączenia z serwerem ‘Konsumenta’ oraz skopiowaniu na niego danych z serwera ‘Dostawcy’.

W tym celu nalęży wybrać z menu kontekstowego elementu reprezentującego Umowę Replikacji komendę ‘Initialize Consumer’. Po poprawnym wykonaniu operacji replika read-only stanowi wierną kopię repliki read-write. Od tego momentu serwer Dostawcy w przypadku zmian danych w replice read-write aktualizuje dane w replice read-only na serwerze Konsumenta.

# Podsumowanie

Przedstawiony w opracowaniu schemat replikacji Single-Master wdrożony na serwerach Sun ONE Directory Server spełnia zadanie zwiększenia stopnia dostępności danych oraz równoważenia obciążenia serwerów. Istotną cechą serwera Sun ONE jest replikacja nie tylko danych, ale także schematów danych. Zmiana schematu na serwerze Dostawcy skutkuje aktualizacją schematu na serwerze Konsumenta. Replikacja w serwerach LDAP nie doczekała się jak dotąd jednego spójnego standardu. Niemożliwe jest przeprowadzenie replikacji np. między serwerami Sun ONE i OpenLDAP, co zmusza do wykorzystywania serwerów LDAP jednego producenta.

# Bibliografia

| [ 1 ] | T.A. Howes, M.C. Smith, G.S. Good “Understanding and Deploying LDAP Directory Services”, 1999 |
| --- | --- |
| [ 2 ] | Sun Microsystems “iPlanet Directory Server Deployment Guide”, 2001 |
| [ 3 ] | Sun Microsystems “iPlanet Directory Server Administrator’s Guide”, 2001 |

# Text boxes

Aktualizacja zmian w bazie danych

Serwer LDAP

Serwer LDAP

Replika read-only

(odczyt)

dn: dc=man, dc=poznan, dc=pl

Serwer ‘Konsument’ : pine.man.poznan.pl

Serwer ‘Dostawca’ : cypress.man.poznan.pl

Replika read-write

(odczyt / zapis)

dn: dc=man, dc=poznan, dc=pl