|  | Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe |
| --- | --- |
| PROJEKT LDAP |
| Analiza i warunki włączenia protokołu LDAP do zarządzania siecią i QoS Bartosz Belter Jerzy Chochulski Wiktor Procyk |
| Poznań 2003 |

Spis treści

1	Wstęp	3

2	Analiza wymagań	4

2.1	Informacje ogólne	4

2.2	Stan obecny	4

2.3	Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne	4

2.4	Scenariusz użycia	5

3	Projekt	7

4	Podsumowanie	12

Bibliografia	13

# Wstęp

W obecnych czasach można obserwować bardzo szybki rozwój sieci komputerowych oraz Internetu. Na rynku usług dostępu do Internetu funkcjonuje coraz większa liczba dostawców. Konkurencja pomiędzy dostawcami, mimo ciągle rosnących przepustowości łącz, sprzyja obniżaniu cen usług. Coraz częściej też przepustowość i cena nie są jedynymi argumentami przy wyborze oferty. Klienci zwracają także uwagę na jakość usługi (ang. Quality of Service – QoS), czyli parametry takie jak niezawodność, minimalna gwarantowana przepustowość, straty pakietów czy opóźnienie jedno- lub dwukierunkowe. Wartości graniczne parametrów QoS reguluje dodatkowa umowa z klientem – SLA (ang. Service Level Agreement).

Oferowanie usługi dostępu do Internetu spełniającej rygorystyczne normy dotyczące jakości wymaga stosowania niezawodnych urządzeń sieciowych wysokiej jakości jak również, a może nawet przede wszystkim, monitorowania i sprawnego zarządzania.

Celem niniejszego opracowania jest analiza włączenia protokołu LDAP do zarządzania siecią i QoS

# Analiza wymagań

## Informacje ogólne

Zarządzanie siecią komputerową obejmuje następujące obszary:

- zarządzanie usterkami (ang. Fault Management) – monitorowanie, wykrywanie i rozwiązywanie problemów, powiadamianie o problemach

- zarządzanie wydajnością (ang. Performance Management) – monitorowanie i regulacja wydajności urządzeń sieciowych

- zarządzanie rozliczeniami (ang. Accounting Management) – gromadzenie statystyk na potrzeby rozliczeniowe

- zarządzanie konfiguracją (ang. Configuration Management) – monitorowanie zmian konfiguracji urządzeń sieciowych

- zarządzanie bezpieczeństwem (ang. Security Management) – kontrola uprawnień użytkowników oraz mechanizmów ich identyfikacji

Choć istnieją platformy zarządzania, które pokrywają w mniejszym lub większym stopniu wszystkie wymienione powyżej obszary zarządzania, to jednak ze względu na heterogeniczność sieci lub specyfikę wymagań w praktyce używane są oddzielne narzędzia.

## Stan obecny

Do zarządzania sieciami POL-34 i POZMAN używane są następujące narzędzia:

- Tivoli NetView – w zakresie monitorowania i wykrywania usterek

- MRTG – w zakresie monitorowania wydajności i gromadzenia statystyk

- RANCID – w zakresie monitorowania zmian konfiguracji urządzeń sieciowych

- TACACS – w zakresie identyfikacji użytkowników i autoryzacji wydawanych przez nich poleceń

- system TT (ang. Trouble Ticket System) – w zakresie powiadamiania o problemach i podjętych działaniach naprawczych.

Żadne z wspomnianych powyżej narzędzi nie oferuje gromadzenia danych kontaktowych klientów ani też nie wspomaga kontaktu z klientem (historia zgłoszeń). Funkcjonalność taka byłaby bardzo istotna dla usprawnienia przepływu informacji klient-dostawca, co z pewnością zaowocowałoby wyższym standardem obsługi. Podobnie – żadne narzędzie nie umożliwia odnotowywania istotnych szczegółów z umowy a dotyczących funkcjonowania sieci jak na przykład parametry QoS.

## Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

Platformy zarządzania, jako zestaw wzajemnie zintegrowanych narzędzi, są wygodne w użyciu, lecz ze względu na heterogeniczność sieci oraz specyficzne potrzeby nie zawsze jest możliwe pełne wykorzystanie oferowanej przez nie funkcjonalności tak, by pokryć wszystkie obszary zarządzania. Samodzielne narzędzia, choć trudniejsze w utrzymaniu (w przypadku zmiany trzeba ją uwzględnić w konfiguracji wszystkich narzędzi), można lepiej dopasować do własnych potrzeb. Dlatego też przy analizie wdrożenia nowego narzędzia należy rozpatrzyć możliwość jego integracji z pozostałymi narzędziami.

System TACACS ułatwia zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników na routerach Cisco. Umożliwia także zapisywanie w pliku logu informacji o wydanych przez użytkowników poleceniach. System ten w obecnej formie znakomicie spełnia swoje zadania i nie planuje się jego modyfikacji.

Możliwości integracji pozostałych narzędzi z bazą LDAP także są ograniczone, czy to ze względu na bezpieczeństwo, czy też częstotliwość i ilość aktualizowanej informacji. Dane dotyczące natężenia ruchu na poszczególnych interfejsach urządzeń sieciowych oraz stopnia wykorzystania procesora aktualizowane są w interwałach 5 lub 10 minut. Równie często aktualizowane są statystyki straty pakietów (ang. Packet Loss) i czasu odpowiedzi (ang. Round Trip Time). Liczba zdarzeń w sieci odnotowywanych w ciągu doby przez system zarządzania przekracza kilka tysięcy.

Specyfika bazy LDAP znakomicie odpowiada informacji gromadzonej w systemach TT. Wdrożenie systemu korzystającego z bazy LDAP pozwoliłoby zastąpić system TT wzbogacając jednocześnie funkcjonalność poprzez powiązanie problemów z konkretnymi klientami oraz umożliwiając gromadzenie informacji o danych kontaktowych klienta, istotnych dla klienta parametrów QoS oraz wszystkich interakcji dotyczących wybranego klienta i/lub problemu.

## Scenariusz użycia

Wdrożenie omawianego systemu korzystającego z bazy LDAP wymagałoby wprowadzenia do bazy wszystkich osób odpowiedzialnych za interakcję z klientami (przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych oraz oddzwanianie), klientów wraz informacją o ich przyłączach do sieci dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz listy możliwych do monitorowania parametrów QoS. W przypadku klientów z podpisaną umową dotyczącą jakości przyłącza ze zdefiniowanymi wartościami progowymi parametrów – w bazie należy umieścić także te wartości.

W przypadku przyjmowania zgłoszenia operator korzystający z systemu powinien w kolejnych krokach:

- zalogować się do systemu

- pozyskać od osoby dane jednoznacznie identyfikujące klienta, tj. nazwę firmy lub adres (IP lub domenowy) routera brzegowego klienta

- na podstawie uzyskanych danych zidentyfikować klienta w bazie; system powinien wyświetlić dane o kliencie, jego przyłączach i przyznanych pulach adresowych, osobach kontaktowych, listę zgłoszeń oraz odpowiadających im problemów wraz z podjętymi akcjami, informacje o płatnościach klienta (czy terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych wobec dostawcy).

- pozyskać dane personalne osoby zgłaszającej problem

- sprawdzić w bazie, czy osoba zgłaszająca jest upoważniona do zgłaszania problemów, ewentualnie poprosić o aktualizację danych kontaktowych lub upomnieć osobę zgłaszającą, żeby zwróciła się do osób delegowanych przez klienta do zgłaszania problemów

- dowiedzieć się, czy zgłoszenie dotyczy problemu, który już jest odnotowany w systemie, jeżeli nie – w systemie wraz ze zgłoszeniem odnotowywany jest nowy problem

- przyjąć zgłoszenie umieszczając stosowny opis przy interakcji z klientem

# Projekt

Zgodnie z analizą wymagań system powinien służyć przede wszystkim do gromadzenia informacji o klientach, ich wymaganiach co do jakości usługi dostępu do Internetu (parametry QoS)
i innych istotnych szczegółach umowy, o problemach dotyczących funkcjonowania sieci oraz działaniach podjętych na rzecz usunięcia problemu. Dane te powinny być wzajemnie powiązane.

Drzewo danych w bazie LDAP, które odzwierciedlałoby strukturę informacji wyspecyfikowanych w  analizie wymagań, zostało zaprezentowane poniżej.

dc=psncQoS,dc=poznan,dc=pl

|

+---- ou=Clients					[klasa organizationalUnit]

|

+---- ou=Problems					[klasa organizationalUnit]

|

+---- ou=QoSParameters					[klasa organizationalUnit]

|

+---- ou=Operators					[klasa organizationalUnit]

Na najwyższym poziomie hierarchii znajdują się klienci, problemy, parametry QoS oraz operatorzy. Problemy, choć dotyczą klientów, to jednak występują na tym samym poziomie, gdyż jeden problem, na przykład uszkodzenie światłowodu, brak prądu w węźle lub uszkodzenie urządzenia, może dotyczyć wielu klientów. W gałęzi QoSParameters przechowywane będą rodzaje parametrów QoS wraz z opisami. Wartości graniczne tych parametrów dla poszczególnych klientów będą przechowywane w gałęzi Clients. Gałąź Operators będzie używana do przechowywania informacji o pracownikach biorących udział w kontaktach z klientem.

Pełne drzewo, wraz z rozwinięciami gałęzi zamieszczone zostało na następnych stronach.
W drzewie danych wykorzystano klasy standardowe (organizationalUnit, inetOrgPerson) oraz klasy opracowane na potrzeby niniejszego projektu. Klasy zdefiniowane na potrzeby tego projektu posiadają prefiks psncQoS. Klasa inetOrgPerson zdefiniowana w dokumencie RFC2798 „Definition of the inetOrgPerson LDAP Object Class" służy do przechowywania informacji o osobach pełniących funkcję operatora sieci. Dodatkowo z klasy tej wywiedziona została klasa psncQoSContact służąca do przechowywania danych kontaktowych klientów. Według przyjętych reguł nazewnictwa nazwy formalne tworzone są na podstawie polskich wyrazów, natomiast nazwy klas obiektów w schemacie bazy LDAP z wyrazów angielskojęzycznych poprzedzonych prefiksem.

dc=psncQoS,dc=poznan,dc=pl

|

+---- ou=Clients						[klasa organizationalUnit]

|	|

|	+---- cn=Client_1					[klasa psncQoSClient]

|	|	|

|	|	+---- ou=Contracts				[klasa organizationalUnit]

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Contract_1			[klasa psncQoSContract]

|	|	|	|

|	|	|	+---- …

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Contract_n

|	|	|

|	|	+---- ou=Payments				[klasa organizationalUnit]

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Payment_1			[klasa psncQoSPayment]

|	|	|	|

|	|	|	+---- …

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Payment_n

|	|	|

|	|	+---- ou=Contacts				[klasa organizationalUnit]

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Contact_1			[klasa psncQoSContact]

|	|	|	|

|	|	|	+---- …

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Contact_n

|	|	|

|	|	+---- ou=Connections				[klasa organizationalUnit]

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Connection_1			[klasa psncQoSConnection]

|	|	|	|	|

|	|	|	|	+---- cn=IPAddressSpace_1	[klasa psncQoSIPAddressSpace]

|	|	|	|	|

|	|	|	|	+---- …

|	|	|	|	|

|	|	|	|	+---- cn=IPAddressSpace_n

|	|	|	|

|	|	|	+---- …

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Connection_n

|	|	|

|	|	+---- ou=Interactions				[klasa organizationalUnit]

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Interaction_1			[klasa psncQoSInteraction]

|	|	|	|

|	|	|	+---- …

|	|	|	|

|	|	|	+---- cn=Interaction_n

|	|	|

|	|	+---- ou=ClientQoSParameters			[klasa organizationalUnit]

|	|		|

|	|		+---- cn=ClientQoSParameter_1		[klasa psncQoSClientParameter]

|	|		|

|	|		+---- …

|	|		|

|	|		+---- cn=ClientQoSParameter_n

|	|

|	+---- …

|	|

|	+---- cn=Client_n

|

+---- ou=Problems						[klasa organizationalUnit]

|

+---- cn=Problem_1					[klasa psncQoSProblem]

|	|

|	+---- cn=Action_1				[klasa psncQoSAction]

|	|

|	+---- …

|	|

|	+---- cn=Action_n

|

+---- …

|

+---- cn=Problem_n

(ciag dalszy)

dc=psncQoS,dc=poznan,dc=pl

|

+---- ou=QoSParameters						[klasa organizationalUnit]

|	|

|	+---- cn=QoSParameter_1				[klasa psncQoSParameter]

|	|

|	+---- …

|	|

|	+---- cn=QoSParameter_n

|

+---- ou=Operators						[klasa organizationalUnit]

|

+---- cn=Operator_1					[klasa inetOrgPerson]

|

+---- …

|

+---- cn=Operator_n

Klienci podłączeni są do sieci dostawcy usługi dostępu do Internetu w co najmniej jednym punkcie. Dla każdego punktu styku określona jest przestrzeń adresowa klienta obsługiwana przez ten punkt. Oprócz informacji o podłączeniu do sieci pamiętane będą również możliwe sposoby kontaktu z klientem, parametry QoS, interakcje z klientem (zgłoszenia telefoniczne i poprzez pocztę elektroniczną), płatności.

Poniżej zamieszczone zostały klasy obiektów w formie tabelarycznego zestawienia atrybutów poszczególnych obiektów. Gwiazdkami przed nazwą atrybutu oznaczono pola obowiązkowe.

Obiekt KLIENT – klasa psncQoSClient

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | nazwa |
| *psncQoSName | String | pełna nazwa firmy |
| psncQoSNIP | String | numer NIP |
| psncQoSREGON | String | numer REGON |
| postalAddress | String | adres pocztowy (sprawy administracyjne) |
| mail | String | adres e-mail (sprawy administracyjne) |
| telephoneNumber | TelephoneNumber | numer telefonu (sprawy administracyjne) |
| facsimileTelephoneNumber | String | adres pocztowy (sprawy administracyjne) |
| description | String | adnotacje |

Obiekt UMOWA – klasa psncQoSContract

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | nazwa |
| *psncQoSContractNr | String | numer umowy |
| *psncQoSPaymentInstall | String | wysokość opłaty instalacyjnej |
| *psncQoSPaymentValue | String | wysokość opłaty abonamentowej |
| *psncQoSReachDate | String | data zawarcia umowy |
| *psncQoSConnectDate | String | data rozpoczęcia świadczenia usługi |
| psncQoSTerminateDate | String | data wygaśnięcia/wypowiedzenia umowy |

Obiekt PŁATNOŚĆ – klasa psncQoSPayment

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | numer faktury |
| *psncQoSAmount | String | kwota do zapłaty |
| *psncQoSDiscount | String | uwzględniony w kwocie rabat |
| *psncQoSPaid | String | czy wpłynęły pieniądze |
| *psncQoSContractLink | DN | LINK na umowę, której płatność dotyczy |

Obiekt KONTAKT – klasa psncQoSContact (wywiedziona z inetOrgPerson)

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| uid | String | identyfikator osoby |
| *cn | String | imię + nazwisko |
| givenName | String | imię |
| sn | String | nazwisko |
| mail | String | adres e-mail |
| telephoneNumber | TelephoneNumber | numer telefonu |
| mobile | String | numer telefonu komórkowego |
| psncQoSWorkingHoursFrom | String | godziny kontaktu telefonicznego – wartość minimum |
| psncQoSWorkingHoursTo | String | godziny kontaktu telefonicznego – wartość maksimum |
| description | String | adnotacje |

Obiekt ŁĄCZE – klasa psncQoSConnection

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | nazwa |
| psncQoSInterface | String | urządzenie i numer portu po stronie dostawcy |
| psncQoSRouterIPAddress | String | adres IP routera po stronie dostawcy |
| *psncQoSClientIPAddress | String | adres IP routera brzegowego klienta/sieci klienta |
| psncQoSDomainName | String | adres domenowy routera brzegowego klienta/domeny klienta |
| psncQoSInterfaceType | String | typ łącza (Eth, FEth) |
| description | String | adnotacje |

Obiekt PRZESTRZEŃ_ADRESOWA – klasa psncQoSIPAddressSpace

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | nazwa |
| *psncQoSNetworkAddress | String | adres sieci przyznanej puli IP |
| *psncQoSNetworkPrefix | String | długość prefiksu IP |

Obiekt INTERAKCJA – klasa psncQoSInteraction

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | nazwa |
| *psncQoSDate | String | data interakcji |
| *psncQoSTime | String | godzina interakcji |
| *psncQoSDirection | String | interakcja przychodząca/wychodząca |
| *psncQoSOperatorLink | DN | LINK na psncQoSOperator |
| psncQoSContactLink | DN | LINK na psncQoSContact |
| *description | String | opis rozmowy/treść poczty elektronicznej |
| *psncQoSProblemLink | DN | LINK na psncQoSProblem |

Obiekt PARAMETR_QOS_KLIENT – klasa psncQoSClientParameter

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | nazwa |
| *psncQoSParameterLink | DN | LINK na psncQoSParameter |
| *psncQoSValue | String | wartość graniczna parametru QoS wyspecyfikowana w umowie SLA |
| description | String | specyfikacja parametru QoS |

Obiekt PROBLEM – klasa psncQoSProblem

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | nazwa |
| psncQoSProblemStartDate | String | początek problemu - data |
| psncQoSProblemStartTime | String | początek problemu - godzina |
| psncQoSProblemStopDate | String | koniec problemu - data |
| psncQoSProblemStopTime | String | koniec problemu – godzina |
| *psncQoSState | String | status problemu |
| description | String | opis problemu |
| psncQoSReason | String | opis przyczyny problemu |
| psncQoSSolution | String | opis rozwiązania problemu |
| *psncQoSClientLink | DN | LINK na psncQoSClient (atrybut wielowartościowy) |

Obiekt AKCJA – klasa psncQoSAction

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | nazwa |
| *psncQoSDate | String | Czas akcji – data |
| *psncQoSTime | String | Czas akcji - godzina |
| *psncQoSOperatorLink | DN | LINK na psncQoSOperator |
| *description | String | opis akcji |

Obiekt PARAMETR_QOS – klasa psncQoSParameter

| NAZWA ATRYBUTU | TYP | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| *cn | String | nazwa |
| *psncQoSName | String | nazwa parametru QoS |
| *description | String | opis parametru QoS |

Schemat danych zapisany w formalnej postaci akceptowanej przez serwer LDAP (implementacja iPlanet Sun ONE Directory Server) przyjmuje następującą postać :

#

# psncQoS Schema

#

dn: cn=schema

#

# "psncQoS" attributes

#

attributeTypes: ( psncQoSName-oid NAME 'psncQoSName'

DESC 'PSNC QoS Name Attribute'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSNIP-oid NAME 'psncQoSNIP'

DESC 'NIP identifier of PSNC's Client'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSREGON-oid NAME 'psncQoSREGON'

DESC 'REGON identifier of PSNC's Client'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSContractNr-oid NAME 'psncQoSContractNr'

DESC 'PSNC Contract Numbert'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSPaymentInstall-oid NAME 'psncQoSPaymentInstall'

DESC 'Installation Payment'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSPaymentValue-oid NAME 'psncQoSPaymentValue'

DESC 'Payment Value'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSReachDate-oid NAME 'psncQoSReachDate'

DESC 'Date of contract reach'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSConnectDate-oid NAME 'psncQoSConnectDate'

DESC 'Date of connection'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSTerminateDate-oid NAME 'psncQoSTerminateDate'

DESC 'Date of contract termination'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSAmount-oid NAME 'psncQoSAmount'

DESC 'PSNC QoS Amount Attribute'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSDiscount-oid NAME 'psncQoSDiscount'

DESC 'PSNC QoS Discount'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSPaid-oid NAME 'psncQoSPaid'

DESC 'PSNC QoS Payment Flag'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSContractLink-oid NAME 'psncQoSContractLink'

DESC 'Link to Contract object'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSWorkingHoursFrom-oid NAME 'psncQoSWorkingHoursFrom'

DESC 'Begin of working hours'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSWorkingHoursTo-oid NAME 'psncQoSWorkingHoursTo'

DESC 'End of working hours'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSInterface-oid NAME 'psncQoSInterface'

DESC 'PSNC QoS Interface'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSRouterIPAddress-oid NAME 'psncQoSRouterIPAddress'

DESC 'Router IP Address'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSClientIPAddress-oid NAME 'psncQoSClientIPAddress'

DESC 'Client IP Address'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSDomainName-oid NAME 'psncQoSDomainName'

DESC 'PSNC QoS Domain Name'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSInterfaceType-oid NAME 'psncQoSInterfaceType'

DESC 'PSNC QoS Interface Type'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSNetworkAddress-oid NAME 'psncQoSNetworkAddress'

DESC 'PSNC QoS Network Address'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSNetworkPrefix-oid NAME 'psncQoSNetworkPrefix'

DESC 'PSNC QoS Network Prefix'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSDate-oid NAME 'psncQoSDate'

DESC 'PSNC QoS Date Attribute'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSTime-oid NAME 'psncQoSTime'

DESC 'PSNC QoS Time Attribute'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSDirection-oid NAME 'psncQoSDirection'

DESC 'Direction of interaction'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSOperatorLink-oid NAME 'psncQoSOperatorLink'

DESC 'PSNC QoS Operator Link'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSContactLink-oid NAME 'psncQoSContactLink'

DESC 'PSNC QoS Contact Link'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSProblemLink-oid NAME 'psncQoSProblemLink'

DESC 'PSNC QoS Problem Link'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSParameterLink-oid NAME 'psncQoSParameterLink'

DESC 'PSNC QoS Parameter Link'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSValue-oid NAME 'psncQoSValue'

DESC 'PSNC QoS Value Attribute'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSProblemStartDate-oid NAME 'psncQoSProblemStartDate'

DESC 'Problem Start Date'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSProblemStartTime-oid NAME 'psncQoSProblemStartTime'

DESC 'Problem Start Time'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSProblemStopDate-oid NAME 'psncQoSProblemStopDate'

DESC 'Problem Stop Date'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSProblemStopTime-oid NAME 'psncQoSProblemStopTime'

DESC 'Problem Stop Time'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSState-oid NAME 'psncQoSState'

DESC 'PSNC QoS State Attribute'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSReason-oid NAME 'psncQoSReason'

DESC 'PSNC QoS Reason Attribute'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSSolution-oid NAME 'psncQoSSolution'

DESC 'PSNC QoS Solution Attribute'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE

X-ORIGIN 'user defined' )

attributeTypes: ( psncQoSClientLink-oid NAME 'psncQoSClientLink'

DESC 'PSNC QoS Client Link'

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12

X-ORIGIN 'user defined' )

#

#  Object class definitions

#

objectClasses: ( psncQoSClient-oid NAME 'psncQoSClient'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSName )

MAY ( psncQoSNIP $ psncQoSREGON $ postalAddress $ mail $ telephoneNumber $

facsimileTelephoneNumber $ description )

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSContract-oid NAME 'psncQoSContract'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSContractNr $ psncQoSPaymentInstall $

psncQoSPaymentValue $ psncQoSReachDate $ psncQoSConnectDate )

MAY psncQoSTerminateDate

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSPayment-oid NAME 'psncQoSPayment'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSAmount $ psncQoSDiscount $ psncQoSPaid $

psncQoSContractLink)

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSContact-oid NAME 'psncQoSContact'

SUP inetOrgPerson

MAY ( psncQoSWorkingHoursFrom $ psncQoSWorkingHoursTo )

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSConnection-oid NAME 'psncQoSConnection'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSClientIPAddress )

MAY ( psncQoSInterface $ psncQoSRouterIPAddress $ psncQoSDomainName $

psncQoSInterfaceType $ description )

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSIPAddressSpace-oid NAME 'psncQoSIPAddressSpace'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSNetworkAddress $ psncQoSNetworkPrefix )

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSInteraction-oid NAME 'psncQoSInteraction'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSDate $ psncQoSTime $ psncQoSDirection $

psncQoSOperatorLink $ psncQoSProblemLink $ description )

MAY psncQoSContactLink

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSClientParameter-oid NAME 'psncQoSClientParameter'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSParameterLink $ psncQoSValue )

MAY description

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSProblem-oid NAME 'psncQoSProblem'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSState $ psncQoSClientLink )

MAY ( psncQoSProblemStartDate $ psncQoSProblemStartTime $

psncQoSProblemStopDate $ psncQoSProblemStopTime $ psncQoSReason $

psncQoSSolution $ description)

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSAction-oid NAME 'psncQoSAction'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSDate $ psncQoSTime $ psncQoSOperatorLink $

description )

X-ORIGIN 'user defined' )

objectClasses: ( psncQoSParameter-oid NAME 'psncQoSParameter'

SUP top

STRUCTURAL MUST ( cn $ psncQoSName $ description)

X-ORIGIN 'user defined' )

# Podsumowanie

Cel projektu to analiza włączenia protokołu LDAP do zarządzania siecią i QoS. Analiza wykazała, że choć możliwości włączenia protokołu LDAP do narzędzi stosowanych obecnie są niewielkie, to jednak hierarchiczna baza LDAP może posłużyć do budowy nowych narzędzi oferujących szerszą funkcjonalność i lepiej pasujących do specyfiki wymagań operatora telekomunikacyjnego.

W projekcie dokonano analizy zakresu informacji, która powinna być składowana w bazie LDAP, zaproponowano drzewo i schemat danych przystający do charakteru informacji oraz umożliwiający stworzenie aplikacji odpowiadającej podanemu w rozdziale Analiza wymagań scenariuszowi użycia.

Na etapie analizy zostało wykazane, że nie jest możliwe zastosowanie bazy LDAP jako platformy integrującej dane z obecnie wykorzystywanych narzędzi zarządzania.  Katalogowa baza LDAP znakomicie nadawałaby się do gromadzenia danych kontaktowych klientów. Dzięki elastyczności w zakresie typu informacji system oparty na usłudze LDAP mógłby wspomagać operatora w kontakcie z klientem także poprzez gromadzenie w systemie historii zgłoszeń. System mógłby służyć również do odnotowywania istotnych szczegółów z umowy a dotyczących funkcjonowania sieci jak na przykład parametry QoS.

Wdrożenie projektu umożliwiłoby lepsze zarządzanie kontaktami z klientami a przez to szybsze i bardziej sprawne reagowanie na zgłoszone problemy. Pozwoliłoby to na podniesienie jakości usługi, a w dalszej konsekwencji lepszy wizerunek firmy u klientów i zwiększenie liczby klientów.

# Bibliografia

| [ 1 ] | T.A. Howes, M.C. Smith, G.S. Good “Understanding and Deploying LDAP Directory Services”, 1999 |
| --- | --- |
| [ 2 ] | RFC2798 Definition of the inetOrgPerson LDAP Object Class ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2798.txt |
| [ 3 ] | POL-34 Network Operation Center http://noc.man.poznan.pl |
| [ 4 ] | Implementacja usług o zróżnicowanej jakości w sieci POZMAN http://qos.man.poznan.pl/files/diffserv.pdf |